施工单位受控版本号

起重机附属装置（桥式起重机）

施工过程自检记录

使用单位名称：

施工单位名称：

设 备 品 种：

施 工 类 别：     □安装    □大修   □改造

记 录 编 号：

代       号：                      FSZZ

（施工单位名称）

一、设备概况

| 整机设备概况 | 设备类别 |  | 设备品种 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制造单位 |  |
|  | 设备型号规格 |  | 产品编号 |  |
|  | 设备代码 |  | 制造日期 |  |
|  | 设备所在地点 |  |
| 附属装置设备概况 | 设备名称 |  | 型号规格 |  |
|  | 所在地点 |  | 出厂编号 |  |
|  | 额定起重量 |  | t | 工作级别 |  |  |
|  | 起升高度 |  | m | 跨度 |  | m |
|  | 制造日期 |  |  |  |  |  |
|  | 制造单位 |  |
|  | 施工单位 |  |
| 使用单位名称 |  |

二．主要检验仪器

| 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |

三．检验结论

| 检验结论 |  | 施工单位（公章或检验专用章）： |
| --- | --- | --- |
| 质检人员： 年 月 日 | 审核人员： 年 月 日 | 批准人员： 年 月 日 |

四.检验依据

1、TSG Q7016-2016  《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》

2、TSG Q7015-2016《起重机械定期检验规则》

3、GB 6067.1—2010 《起重机械安全规程 第1部分：总则》

五.检验条件

| 序号 | 检验条件 | 确认结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验现场的环境条件、场地条件、气候条件等符合检验要求。 |  |
| 2 | 安全保护和防护措施满足检验需求。 |  |

注：每次自检前对检验条件进行确认，只有确认检验条件满足检验要求时，才能开始开展检验工作。

注：

1、本记录适用于起重机械整机为安装改造重大修理监督检验时，对其附属装置为桥式起重机的监督检验。

2、本记录仅供施工单位参考。若施工单位不采用本记录时，自检项目不应少于本记录所列项目。

3、本记录1式2份（1台设备1份），报送监检机构1份，施工单位留存1份。

4、检查结果由施工单位填写。检查结果符合要求用“√”表示，不符合要求用“×”表示，无此项用“/”表示。

5、监检确认方式由监检机构的监检人员填写。监检确认方式可用“Z”表示资料审查， “X”表示现场监督， “W”表示实物检查。

六  检验记录（A类）

| 序号 | 检验项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术文件 | (1)产品制造单位的有效资格证明。 | □ |  |  |
|  |  | (2)产品质量合格证明、安装使用维护说明书等随机资料。 | □ |  |  |
|  |  | (3)起重机的型式试验证明。 | □ |  |  |
| 2 | 2 作业环境和外观检查 | 2.1 起重量标志 | 起重机明显部位标注的额定起重量标志应清晰、符合规定。 | □ |  |  |
| 3 |  | 2.2安全距离及相关尺寸 | 2.2（1）在最不利位置和最不利装载条件下，起重机的所有运动部分（吊具和其他取物装置除外）与建筑物的净距规定如下：距固定部分不小于0.05m；距任何栏杆或扶手不小于0.10m；距出入区不小于0.50m（出入区是指允许人员进出的所有通道，但工作平台除外）。 | □ |  |  |
| 4 |  |  | 2.2（2）起重机械各运动部分的下界限线与下方的一般出入区（从地面或从属于建筑物的固定或活动部分算起，工作或维修平台及类似物除外）之间的垂直距离不应小于1.7m，与通常不准人出入的下方的固定或活动部分及与栏杆顶部的垂直距离不应小于0.5m。 | □ |  |  |
| 5 |  |  | 2.2（3）各运动部分的上界限线与上方的固定或活动部分之间的垂直距离，在保养区域和维修平台等处≥0.5m，如果不会对人员产生危险，此距离可减小到0.1m。 | □ |  |  |
| 6 |  | 2.3 | 起重机运行轨道应无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 | □ |  |  |
| 7 | 3 3金属结构检查 | 3.1 | （1）主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹。 （2）主要受力构件断面有效厚度不低于设计厚度的90%。 （3）螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷。 | □ |  |  |
| 8 9 | 6 4 主要零部件检查 | 4.1 一般要求 | （1）起重机械的主要零部件（包括吊具、钢丝绳、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链等）按照相关安全技术规范及其相应标准，不应有严重磨损、变形、缺损，达到报废要求应报废。 | □ |  |  |
|  |  |  | （2）小车轨道和横移导轨应无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 | □ |  |  |
| 9 |  | 4.2 吊具 | 4.2.1(1) 吊钩、电磁吸盘、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠。 | □ |  |  |
| 10 |  |  | 4.2.2(2)吊钩应当设置防脱钩装置（司索人员无法靠近吊钩的除外），并且有效。 | □ |  |  |
| 11 |  |  | 4.2.3(3) 吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整。 | □ |  |  |
| 12 |  | 4.3 钢丝绳 | 4.3.1(1)钢丝绳的规格、型号与滑轮和卷筒相匹配，并正确穿绕。 | □ |  |  |
| 13 |  |  | 4.3.2(1)钢丝绳绳端固定牢固、可靠，压板固定时的压板不少于2个(电动葫芦不少于3个)，除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少保留2圈钢丝绳作为安全圈 | □ 压板： 个 安全圈数： 圈 |  |  |
| 14 |  |  | 4.3.2(2) 卷筒上的绳端固定装置有防松或者自紧的性能；用金属压制接头固定时，接头无裂纹；用楔块固定时，楔套无裂纹，楔块无松动；用绳夹固定时，绳夹安装正确，绳夹数满足要求。绳夹压板应当在钢丝绳长头一边，绳夹间距等于钢丝绳直径的6～7倍。 | □ 绳夹数量：个 |  |  |
| 15 | 4主要零部件 | 4.4 导绳器 | 4.4(1) 配备有导绳装置的卷筒在整个工作范围内有效排绳，无卡阻现象。 | □ |  |  |
| 16 | 5 安全保护和防护装置 | 5.1 制动器 | 5.1.1.1（1）动力驱动的起重机(液压缸驱动的除外)，其起升、变幅、运行、回转机构应都装设可靠的制动装置；当机构要求具有载荷支持作用时，应装设机械常闭式制动器。 | □ |  |  |
| 17 |  |  | 5.1.1.2（1）与电动机同时控制的制动器：制动器线路应设有保护装置，在出现故障时能迅速切断电动机和制动器的电源；如电动机接至制动器的导线长度不大于5m，制动器可不单独设这样的保护。 与电动机分开控制的制动器：制动器的控制要采取预防措施，使得起动和制动时不出现任何失控的运动。如有电气制动，机械制动应在电气制动之后作用。电动机通电时制动器不得抱闸，短暂过渡状态除外。 | □ |  |  |
| 18 |  |  | 5.1.1.2（2）安全制动器：对设有安全制动器的起升机构，在正常作业时，其支持制动器动作后，安全制动器延时动作，其延时动作时间可调；在进行紧急制动时，安全制动器应立即动作。 | □ |  |  |
| 19 |  |  | 5.1.1.2（3）意外断电：对于系统意外断电时制动器的动作会引起机械设备损坏倾翻的情况，应采取适当措施保证意外断电时制动器的安全动作过程。 | □ |  |  |
| 21 | 5 安全保护和防护装置 |  | 5.1.3.1（1）制动器的零件无裂纹、过度磨损(摩擦片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象。 | □ |  |  |
| 22 |  |  | 5.1.3.1（2）制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污。 | □ |  |  |
| 23 |  |  | 5.1.3.1（3）制动器的推动器无漏油现象。 | □ |  |  |
| 24 |  | 5.2 上升和下降极限限位器 | 5.2.（1）起升机构均应装设起升高度限位器。用内燃机驱动，中间无电气、液压、气压等传动环节而直接进行机械连接的起升机构，可以配备灯光或声响报警装置，以替代限位开关。 | □ |  |  |
| 25 |  |  | 5.2.（2）当取物装置上升到设计规定的上极限位置时，应能立即切断起升动力源。在此极限位置的上方，还应留有足够的空余高度，以适应上升制动行程的要求。 | □ |  |  |
| 26 |  |  | 5.2.（4）需要时，还应设下降深度限位器；当取物装置下降到设计规定的下极限位置时，应能立即切断下降动力源。 | □ |  |  |
| 27 |  |  | 5.2.（5）上述运动方向的电源切断后，仍可进行相反方向运动（第二级起升高度限位器除外）。 | □ |  |  |
| 28 |  | 5.3 行程限位 | 5.3.（1）起重机和起重小车(悬挂型电动葫芦运行小车除外),应在每个运行方向装设运行行程限位器,在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。 | □ |  |  |
| 29 |  | 5.4 起重量限制器 | 5.4.1（1）动力驱动的无倾覆危险的起重机械和有倾覆危险且在一定的幅度变化范围内额定起重量不变化的起重机械，应装设起重量限制器。 | □ |  |  |
| 30 |  |  | 5.4.1（2）以环链电动葫芦作为起升机构的起重机械可以采用安全离合器的方式来达到超载保护功能。 | □ |  |  |
| 31 | 5 安全保护和防护装置 |  | 5.4.2（1）对起重量限制器，保持载荷离地面100mm～200mm，逐渐无冲击继续加载至1.05倍的额定起重量，应切断上升方向动作，但是机构允许下降方向的运动。 | □ |  |  |
|  |  |  | 5.4.2（2）环链葫芦作为起升机构使用时，其出厂合格证明和型式试验证书齐全。 | □ |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.7 防碰撞装置 | 5.7.（1）当两台或者两台以上的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上，或者不在同一轨道且有碰撞可能时，应装设防碰撞装置。 | □ |  |  |
| 33 |  | 5.8 报警装置 | 5.8.（1）起重机上是否设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。 | □ |  |  |
| 34 |  | 5.9 缓冲器、止挡、急停、扫轨板 | 5.9.（1）在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构以及起重机的变幅机构等应装设缓冲器或者缓冲装置(缓冲器或者缓冲装置可以安装在起重机上或者轨道端部止挡装置上)。 | □ |  |  |
| 35 |  |  | 5.9.（2）轨道端部止挡装置应牢固可靠，应能够防止起重机脱轨。 | □ |  |  |
| 36 |  |  | 5.10.（1）起重机械紧(应)急停止开关应能够切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，应装设在司机操作方便的地方。 | □ |  |  |
| 37 |  |  | 5.11.（1）当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，在轨道上行驶的起重机和起重小车，在台车架(或者端梁)下面和小车架下面应装设轨道清扫器，扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙应不大于10mm。 | □ |  |  |
| 38 |  | 5.12联锁保护装置 | 联锁保护装置应符合以下要求： 5.12.（1）出入起重机械的门、司机室到桥架上的门，应能联锁保护。若使用说明书没有特别说明能够保证使用安全的，当门打开时，动力电源应不能接通，如处于运行状态，当门打开时，动力电源应断开，所有机构运行均应停止。 5.12.（2）司机室与进入通道有相对运动时，进入司机室的通道口，应设联锁保护；当通道口的门打开时，应断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构的电源。 5.12.（3）可在两处或多处操作的起重机，应有联锁保护，以保证只能在一处操作，防止两处或多处同时都能操作。 5.12.（4）当既可以电动，也可以手动驱动时，相互间的操作转换应能联锁。 | □ |  |  |
| 39 |  | 5.14 防护罩 | 5.14.（1）起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏应齐全，露天作业的起重机械的电气设备防雨罩应齐全。 | □ |  |  |
| 40 |  | 5.16 | 5.16（1）运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终 | □ |  |  |
| 41 |  | 电缆卷筒 | 点开关功能应有效，在卷筒上应至少有两圈电缆。 | □ |  |  |
| 42 |  | 5.23桥、门式起重机专项安全保护和防护装置 | 5.23. 1.（1）在主梁一侧落钩的单主梁起重机防倾翻安全钩，当小车正常运行时，应能够保证安全钩与主梁的间隙合理，运行无卡阻。 | □ |  |  |
| 43 |  |  | 5.23.3. （1）桥式起重机的滑触线应设置防护装置。多层布置桥式起重机时，下层起重机应采用电缆或者安全滑触线供电。 | □ |  |  |
| 44 | 8 电气保护装置 | 8.1 电气设备 | 8.1.1电气设备功能应有效 | □ |  |  |
| 45 |  | 8.2 热过载保护 | 电动机应具有如下一种以上(含一种)的保护功能(电动葫芦除外)，具体选用是否按照电动机及其控制方式确定： (a)瞬动或者反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应当约为电动机最大起动电流的1.25倍； (b)在电动机内设置热传感元件； (c)热过载保护。 | □ |  |  |
| 46 |  | 8.3 过电流保护 | 所有外部线路都应当具有短路或者接地引起的过电流保护功能。 | □ |  |  |
| 47 |  | 8.4 相序保护 | 当错相和缺相会引起危险时，应装设错相和缺相保护。 | □ |  |  |
| 48 |  | 8.5 零位保护 | 起重机各传动机构应设有零位保护。运行中若因故障或失压停止运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应人为将控制器置回零位后，机构才能重新起动 | □ |  |  |
| 49 |  | 8.6 失压保护 | 当起重机械供电电源中断后，凡涉及安全或者不宜自动开启的用电设备应均处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。 | □ |  |  |
| 50 | 8 电气保护装置 | 8.9 起重机械接地 | 8.9.1（1）电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分直接与供电电源保护接地线连接。 | □ |  |  |
| 51 |  |  | 8.9.1（2）起重机械上所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或者保护接零)。 | □ |  |  |
| 52 |  |  | 8.9.2.1（1）应设置专用接地线，金属结构的连接有非焊接处，应采用另装设接地干线或者跨接线的处理。 | □ |  |  |
| 53 |  |  | 8.9.2.1（2）按照规定禁用金属结构和接地线作为载流零线(电气系统电压为安全电压除外)。 | □ |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.9.2.2.（1）采用TN接地系统时，PE线重复接地每一处的接地电阻不大于10Ω。 | □ Ω |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.9.2.2.（2）采用TT接地系统时，起重机设置漏电保护装置，电气设备的外露可导电部分(电源保护接地线)的接地电阻不大于4Ω。 | □ Ω |  |  |
| 56 |  |  | 8.9.2.2.（3）采用IT接地系统时，起重机电气设备的外露可导电部分(电源保护接地线)的接地电阻不大于4Ω。 | □ Ω |  |  |
| 57 |  | 8.10 绝缘电阻 | 额定电压小于或者等于500V时，不低于1.0MΩ；防爆起重机不低于1.5MΩ。 | □ MΩ |  |  |
| 58 |  | 8.11 线路照明 | 8.11.（1）起重机械的司机室、通道、电气室、机房等，其可移动式照明应是安全电压。 | □ |  |  |
|  |  |  | 8.11.（2）按规定禁用金属结构做照明线路的回路。 | □ |  |  |
| 59 |  | 8.12 信号指示 | 8.12.（1）起重机械总电源开关状态在司机室内有明显的信号指示。 | □ |  |  |
| 6 |  |  | 8.12.（2）起重机械(跟随式操作控制的除外)有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到。 | □ |  |  |
| 61 | 10 性能试验 10 性能试验 | 10.1 空载试验 | 10.1.1（1）各机构运转正常，制动可靠； | □ |  |  |
|  |  |  | 10.1.1（2）操纵系统、电气控制系统工作正常； | □ |  |  |
|  |  |  | 10.1.3.（3）起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象。 | □ |  |  |
|  |  |  | 10.1.4.（4）各种安全装置工作可靠有效。 | □ |  |  |
| 62 |  | 11.3.1额定载荷试验 | 11.3.1.（1）各运行机构运转正常。 | □ |  |  |
|  |  |  | 11.3.1.（2）主要受力结构件无明显裂纹、连接松动，无构件损坏等影响起重机性能和安全的缺陷。 | □ |  |  |
|  |  |  | 11.3.1.（3）对低定位精度要求的桥、门式起重机，或者具有无级调速控制特性的桥、门式起重机，采用低起升速度和低加速度能达到可接受定位精度的桥、门式起重机，挠度要求不大于S/500；使用简单控制系统就能达到中等定位精度的桥、门式起重机，挠度要求不大于S/750；需要高定位精度的桥、门式起重机，挠度要求不大于S/1000。调速控制系统和定位精度若设计文件要求不明确的，挠度要求如下：A1～A3级，挠度不大于S/700；A4～A6级，挠度不大于S/800；A7、A8级，挠度不大于S/1000。 | □ mm |  |  |
|  |  |  | 11.3.1.（4）悬臂端挠度不大于L1/350或者L2/350。 | □ mm |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |