施工单位受控版本号

门座式起重机

施工过程自检记录

使用单位名称：

施工单位名称：

设 备 品 种：          □固定式起重机    □门座起重机

施 工 类 别：        □新装  □移装  □改造  □大修

记 录 编 号：

代       号：                      ZJJL

（施工单位名称）

一．设备概况

| 设备品种 |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |
| 制造单位 |  |
| 型号规格 |  | 产品编号 |  |
| 额定起重量 | t | 最大起重力矩 | t.m |
| 起升速度 | m/min | 起升高度 | m |
| 回转速度 | r/min | 工作幅度 | m |
| 变幅速度 | m/min | 运行速度 | m/min |
| 使用单位联系人 |  | 使用单位联系电话 |  |
| 使用单位地址 |  |

二．检验仪器

| 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |

三．检验结论

| 检验结论 |  | 施工单位（公章或检验专用章）： |
| --- | --- | --- |
| 质检人员： 年 月 日 | 审核人员： 年 月 日 | 批准人员： 年 月 日 |

四.检验依据

TSG Q7016-2016  《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》及第1号修改单

五.检验条件

| 序号 | 检验条件 | 确认结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验现场的环境条件、场地条件、气候条件等符合检验要求。 |  |
| 2 | 安全保护和防护措施满足检验需求。 |  |

注：每次自检前对检验条件进行确认，只有确认检验条件满足检验要求时，才能开始开展检验工作。

注：

1、本记录适用于门座式起重机的安装、改造、重大修理。

2、本记录仅供施工单位参考。若施工单位不采用本记录时，自检项目不应少于本记录所列项目。

3、本记录1式2份（1台设备1份），报送监检机构1份，施工单位留存1份。

4、检查结果由施工单位填写。检查结果符合要求用“√”表示，不符合要求用“×”表示，无此项用“/”表示。

5、监检确认方式由监检机构的监检人员填写。监检确认方式可用“Z”表示资料审查， “X”表示现场监督， “W”表示实物检查。

六  检验记录 （A类项目）

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1一般要求 | 对照产品技术资料、合同，设备的选型与使用工况匹配情况与其一致。 | □ |  |  |
| 2 | 11.1制动器 | 11.1.1制动器设置与控制 | 动力驱动的起升、变幅、运行、回转机构应装设可靠的制动装置(液压缸驱动的除外)。当机构要求具有载荷支持作用时，应装设机械常闭制动器。 | □ |  |  |
| 3 |  |  | 制动器的控制应符合以下要求： （1）与电动机同时控制的制动器：制动器线路应设有保护装置，在出现故障时能迅速切断电动机和制动器的电源；如电动机接至制动器的导线长度不大于5m，制动器可不单独设这样的保护。 （2)与电动机分开控制的制动器：制动器的控制要采取预防措施，使得起动和制动时不出现任何失控的运动。如有电气制动，机械制动应在电气制动之后作用。电动机通电时制动器不得抱闸，短暂过渡状态除外。 （3）安全制动器：对设有安全制动器的起升机构，在正常作业时，其支持制动器动作后，安全制动器延时动作，其延时动作时间可调；在进行紧急制动时，安全制动器应立即动作。 （4）意外断电：对于系统意外断电时制动器的动作会引起机械设备损坏倾翻的情况，应采取适当措施保证意外断电时制动器的安全动作过程。 | □ |  |  |
| 4 |  | 11.1.2制动器零件 | 制动器零件无裂纹、过度磨损(摩擦片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象； | □ |  |  |
| 5 |  |  | 制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； | □ |  |  |
| 6 |  |  | 制动器推动器无漏油现象。 | □ |  |  |
| 7 | 11.2起重量限制器 | 11.2.1 | 应设置起重量限制器。 | □ |  |  |
| 8 |  | 11.2.2 | 试验和结果应符合以下要求： (1)起升额定载荷，以额定速度起升、下降，全过程中正常制动3次，起重量限制器不动作； (2)保持载荷离地面100mm～200mm，逐渐无冲击继续加载至1.05倍的额定起重量，应先发出超载报警信号，然后切断上升方向动作，但是机构可以做下降方向的运动； | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11.3 起重力矩 限制器 | （1）额定起重量随工作幅度变化的起重机，应装设起重力矩限制器 | □ |  |  |
| 10 |  | （2）当实际起重量大于实际幅度所对应的的额定值但小于110%的额定值时，起重力矩限制器起作用，此时应自动切断不安全方向（上升、幅度增大、臂架外伸或这些动作的组合）的动力源，但应允许机构做安全方向的运动。 | □ |  |  |
| 11 |  | （3）内燃机驱动的起升和/或平衡变幅机构，如果中间没有电气、液压或气压等传动环节而直接与机械连接，该起重机可以配备灯光或声响报警装置来替代起重力矩限制器。 | □ |  |  |
| 12 | 11.4极限力矩限制器 | 回转有可能自锁时，应设置回转极限力矩限制器并工作有效。 | □ |  |  |
| 13 | 11.5 起升高度（下降深度）限位器 | 起升高度(下降深度)限位器应符合以下要求： （1）起升机构均应装设起升高度限位器。用内燃机驱动，中间无电气、液压、气压等传动环节而直接进行机械连接的起升机构，可以配备灯光或声响报警装置，以替代限位开关。 （2）当取物装置上升到设计规定的上极限位置时，应能立即切断起升动力源。在此极限位置的上方，还应留有足够的空余高度，以适应上升制动行程的要求。 （3）吊运熔融金属的起重机，还应装设防止越程冲顶的第二级起升高度限位器，第二级起升高度限位器应分断更高一级的动力源。 （4）需要时（如起升高度大于20m的吊运熔融金属的起重机），还应设下降深度限位器；当取物装置下降到设计规定的下极限位置时，应能立即切断下降动力源。 （5）上述运动方向的电源切断后，仍可进行相反方向运动（第二级起升高度限位器除外）。 | □ |  |  |
| 14 | 11.6行程限位器 | 起重机应当在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。 | □ |  |  |
| 15 | 11.7缓冲器和端部止挡 | 在轨道上运行的起重机的运行机构应装设缓冲器或者缓冲装置(缓冲器或者缓冲装置可以安装在起重机上或者轨道端部止挡装置上)。轨道端部止挡装置应牢固可靠，应能够防止起重机脱轨。 | □ |  |  |
| 16 | 11.8紧(应)急停止开关 | 紧(应)急停止开关应能够切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，应装设在司机操作方便的地方。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 11.9联锁保护装置 | 联锁保护装置应符合以下要求： （1）出入起重机械的门、司机室到桥架上的门，应能联锁保护。若使用说明书没有特别说明能够保证使用安全的，当门打开时，动力电源应不能接通，如处于运行状态，当门打开时，动力电源应断开，所有机构运行均应停止。 （2）司机室与进入通道有相对运动时，进入司机室的通道口，应设联锁保护；当通道口的门打开时，应断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构的电源。 （3）可在两处或多处操作的起重机，应有联锁保护，以保证只能在一处操作，防止两处或多处同时都能操作。 （4）当既可以电动，也可以手动驱动时，相互间的操作转换应能联锁。 （5）夹轨器等制动装置和锚定装置应能与运行机构联锁。 （6）对小车在可俯仰的悬臂上运行的起重机，悬臂俯仰机构与小车运行机构应能联锁，使俯仰悬臂放平后小车方能运行。 | □ |  |  |
| 18 | 11.12抗风防滑装置 | （1） | 抗风防滑装置的设置应符合以下要求： （1）室外工作的轨道式起重机应装设可靠的抗风防滑装置，并应满足规定的工作状态和非工作状态抗风防滑要求。 （2）工作状态下的抗风制动装置可采用制动器、轮边制动器、夹轨器、顶轨器、压轨器、别轨器等，其制动与释放动作应考虑与运行机构联锁并应能从控制室内自动进行操作。 （3）只装设抗风制动装置而无锚定装置的，抗风制动装置应能承受起重机非工作状态下的风载荷；当工作状态下的抗风制动装置不能满足非工作状态下的抗风防滑要求时，还应装设牵缆式、插销式或其他形式的锚定装置。起重机有锚定装置时，锚定装置应能独立承受起重机非工作状态下的风载荷。 （4）非工作状态下的抗风防滑设计，如果只采用制动器、轮边制动器、夹轨器、顶轨器、压轨器、别轨器等抗风制动装置，其制动与释放动作也应考虑与运行机构联锁,并应能从控制室内自动进行操作(手动控制防风装置除外)。 （5）锚定装置应确保在下列情况下起重机及其相关部件的安全可靠：a) 起重机进入非工作状态并且锚定时；b) 起重机处于工作状态，起重机进行正常作业并实施锚定时；c) 起重机处于工作状态且在正常作业，突然遭遇超过工作状态极限风速的风载而实施锚定时。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 11.12抗风防滑装置 | （2） | 检查钳口夹紧情况、锚定的可靠性以及电气保护装置的工作状况，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能应有效； | □ |  |  |
| 20 |  | （3） | 其零件应无缺损。 | □ |  |  |
| 21 | 11.15 防碰撞装置 | 当2台以上(含2台)的起重机械或起重小车运行在同一轨道上时，或者不同一轨道且有碰撞可能时，应装设防碰撞装置。 | □ |  |  |
| 22 | 11.17防止臂架向后倾翻装置 | 存在后倾翻可能的臂架俯仰变幅机构(液压油缸变幅除外)起重机，应装设防止臂架后倾装置，以保证当变幅机构的行程开关失灵时，能阻止臂架向后倾翻。 | □ |  |  |
| 23 | 11.19 回转限位装置 | 需要限制回转范围时，起重机回转机构应安装回转角度限位装置且有效。 | □ |  |  |
| 24 | 11.20 幅度限位器 | 动力驱动的动臂变幅的起重机(液压变幅除外)，应在臂架俯仰行程的极限位置处设臂架低位置和高位置的幅度限位器。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 13.1空载试验 | （1） | 操纵机构、控制系统、安全防护装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常。 | □ |  |  |
| 26 |  | （2） | 各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象。 | □ |  |  |
| 27 |  | （3） | 液压系统无泄漏油现象,润滑系统工作正常。 | □ |  |  |
| 28 | 13.2额定载试验 | （1） | （1）操纵机构、控制系统、安全防护装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常；各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象；液压系统无泄漏油现象,润滑系统工作正常。 | □ 制动下滑量 [ ]mm |  |  |
| 29 |  | （3） | 主要零件无损坏。符合空载试验所有检查项目的要求。 | □ |  |  |
| 30 | 13.3静载荷试验 | （1） | 起升额定载荷，离地面100～200mm处，逐渐加载至1.25倍的额定载荷，悬空不少于10分钟，卸载后主要受力结构件应无明显裂纹、永久变形、油漆剥落。最多重复三次后不得有永久变形。 | □ |  |  |
| 31 |  | （2） | 主要机构连接处未出现松动或者损坏。 | □ |  |  |
| 32 |  | （3） | 无影响性能和安全的其他损坏。 | □ |  |  |
| 33 | 13.4动载荷试验 | （1） | 起吊1.1倍的额定载荷进行试验，按照电动机接电持续率及其工作循环进行升降、变幅、回转运行的单独和联动试验。对各机构在其整个运动范围内作反复起动和制动，还应包括对悬挂着的试验载荷作空中起动，此时载荷不应发生不受控制的运动。试验后，机构、零部件等工作正常。 | □ |  |  |
| 34 |  | （2） | 机构、结构件无损坏，连接处无松动。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

七  检验记录 （B类项目）

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 通道与平台、梯子和栏杆 | (1)通道与平台 | 通向起重机械通道、起重机械上的通道、平台、梯子和栏杆应符合以下要求。 1 通道与平台： （1）起重机上所有操作部位以及要求经常检查和保养的部位，凡离地面距离超过2m的，都应通过斜梯（或楼梯）、平台、通道或直梯到达，梯级的两边应装设护栏。 （2）起重机处在正常工作状态下的任何位置时，人员应能方便安全地进出司机室。通向起重机的通道应畅通。只有在空间受到限制时，才允许通过司机室顶部或地板进入司机室。 （3）斜梯、通道和平台的净空高度不应低于1.8m。运动部分附近的通道和平台的净宽度不应小于0.5m；如果设有扶手或栏杆，在高度不超过0.6m的范围内，通道的净宽度可减至0.4m。固定部分之间的通道净宽度不应小于0.4m。 (4）工作人员可能停留的每一个表面都应当保证不发生永久变形。 （5）通道离下方裸露动力线的高度小于0.5m 时，应在这些区域采用实体式地板；当通道靠近动力线时，应对这些动力线加以保护。 | □ |  |  |
| 2 |  | (2)梯子 | 2斜梯与直梯： （1）凡高度差超过0.5m的通行路径应做成斜梯或直梯。高度不超过2m的垂直面上（例如桥架主梁的走台与端梁之间），可以设踏脚板，踏脚板两侧应设有扶手。 （2）斜梯：（a)斜梯的倾斜角不应超过75°。（b) 斜梯两侧应设置栏杆。斜梯的一侧靠墙壁时，只在另一侧设置栏杆。(c)梯级踏板表面应防滑。 （3）直梯：(a)高度2m以上的直梯应有护圈，护圈从2.0m高度起开始安装。(b)直梯每10m至少应设一个休息平台。(c)梯级终端踏板或踏杆不应超过平台平面。 | □ |  |  |
| 3 |  | (3)栏杆 | 3栏杆： （1）在起重机上的以下部位应装设栏杆：(a) 用于进行起重机安装、拆卸、试验、维修和保养，且高于地面2m的工作部位；(b) 通往离地面高度2m以上的操作室、检修保养部位的通道；(c) 在起重机上存在跌落高度大于1m的危险通道及平台。 (2)栏杆的设置应满足以下要求：(a) 栏杆上部表面的高度不低于1m，栏杆下部有高度不低于0.1m的踢脚板，在踢脚板与手扶栏杆之间有不少于一根的中间横杆；（b) 栏杆开口处应有防止人员跌落的保护措施。 | □ |  |  |
| 4 | 5.4安全距离 | （1） | 在最不利位置和最不利装载条件下，起重机的所有运动部分（吊具和其他取物装置除外）与建筑物的净距规定如下：距固定部分不小于0.05m；距任何栏杆或扶手不小于0.10m；距出入区不小于0.50m（出入区是指允许人员进出的所有通道，但工作平台除外）。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5.4 安全距离 | （2） | 起重机械各运动部分的下界限线与下方的一般出入区（从地面或从属于建筑物的固定或活动部分算起，工作或维修平台及类似物除外）之间的垂直距离不应小于1.7m，与通常不准人出入的下方的固定或活动部分及与栏杆顶部的垂直距离不应小于0.5m。 | □ |  |  |
| 6 |  | （3） | 各运动部分的上界限线与上方的固定或活动部分之间的垂直距离，在保养区域和维修平台等处≥0.5m，如果不会对人员产生危险，此距离可减小到0.1m。 | □ |  |  |
| 7 |  | （4） | 起重机工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及载荷等，与输电线的最小距离应符合下表的规定： | □ |  |  |
| 8 |  | （5） | 起重机械馈电裸滑线与周围设备的安全距离应符合以下的规定，否则应采取安全防护措施：距地面高度大于3500mm;距汽车通道高度大于6000mm; 距一般管道大于1000mm; 距氧气管道及设备大于1500mm;距易燃气体及液体管道大于3000mm。 | □ |  |  |
| 9 | 5.5起重机轨道 | 应无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 | □ |  |  |
| 10 | 6 部件施工前 | （1） | 出厂产品经检查符合要求。 | □ |  |  |
| 11 |  | （2） | 改造和修理用的材料、零部件经检查符合要求。（适用于改造和修理） | □ |  |  |
| 12 |  | （3） | 电动机、减速器的合格证、铭牌应齐全；钢丝绳、吊具的合格证齐全。 | □ |  |  |
| 13 |  | （4） | 制动器、起重量限制器、高度限位器和电动葫芦(如有时)合格证、铭牌、型式试验证明应齐全。 | □ |  |  |
| 14 |  | （5） | 主要受力结构件（主副吊臂、主支撑腿）主要几何尺寸的检查记录应齐全。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7.1 部件施工过程与施工后检查记录 | (1) | 主要受力结构件（主副吊臂、主支撑腿）施工现场连接（焊接、螺栓、销轴等）的检查记录应齐全，签字手续应完整。 | □ |  |  |
| 16 |  | (2) | 主要受力结构件（主副吊臂、主支撑腿）的主要几何尺寸施工检查记录应齐全，签字手续应完整。 | □ |  |  |
| 17 |  | (3) | 吊具、钢丝绳及其连接(如压板，楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、小车轨道等施工检查记录应齐全，签字手续应完整。 | □ |  |  |
| 18 |  | （4） | 配重、压重的施工检查记录应齐全，签字手续应完整。 | □ |  |  |
| 19 |  | (5) | 主要受力结构件（主副吊臂、主支撑腿）分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告应齐全，签字手续应完整。（无损检测报告号： ） | □ |  |  |
| 20 | 7.2 | （1） | 起重机的标记、安全标志应齐全： （1) 额定起重量，应永久性标明。 如果起重机配备有多个起升机构，则应分别标明每个起升机构的额定起重量。由制造商提供的操作说明书应指明这些起升机构是否可以同时使用。 （2）应在适当的位置装设标牌。 （3）应在起重机的合适位置或工作区域设有明显可见的文字安全警示标志。在起重机的危险部位，应有安全标志和危险图形符号。 （4）采用高压供电的起重机械，应在高压供电位置及高压控制设备处设置警示标志。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 8.1 电气设备安装 | 【1】电气设备的安装应与设计图纸相符，固定牢固。 【2】司机室内控制器的安装便于操作和维修，便携式地操按钮盘按钮功能有效，控制电源采用安全电压（电压不大于50V），设置了支撑绳，且支撑绳无破损，固定可靠； 【3】起重机上的配线应排列整齐，并应标有明显的接线编号。 【4】电线或电缆穿过钢结构的孔洞处，应将孔洞的毛刺去掉，并应采取保护措施。 【5】钢管、线槽应固定牢固。 【6】起重机所有的管口、线槽，电线或电缆的进出口处，应采取保护措施。 | □ |  |  |
| 22 | 8.2电气保护 | （1） | 电动机的保护： 电动机应具有如下一种或一种以上的保护功能，具体选用应按电动机及其控制方式确定: a) 瞬动或反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应约为电动机最大起动电流的1.25倍； b) 在电动机内设置热传感元件； c) 热过载保护。 | □ |  |  |
| 23 |  | （2） | 线路保护： 所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能，在线路发生短路或接地时，瞬时保护装置应能分断线路。对于导线截面较小，外部线路较长的控制线路或辅助线路，当预计接地电流达不到瞬时脱扣电流值时，应增设热脱扣功能，以保证导线不会因接地而引起绝缘烧损。 | □ |  |  |
| 24 |  | （3） | 错相与缺相保护： 当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护。 | □ |  |  |
| 25 |  | （4） | 零位保护： 起重机各传动机构应设有零位保护。运行中若因故障或失压停止运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应人为将控制器置回零位后，机构才能重新起动。 | □ |  |  |
| 26 |  | （5） | 失压保护： 当起重机供电电源中断后，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。 | □ | ） |  |
| 27 |  | （6） | 电动机定子异常失电保护： 起升机构电动机应设置定子异常失电保护功能，当调速装置或正反向接触器故障导致电动机失控时，制动器应立即上闸。 | □ |  |  |
| 28 |  | （7） | 超速保护： （1）采用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速及其他由于调速可能造成超速的起重机起升机构和非平衡式变幅机构必须设置超速保护。（2）超速开关的整定值取决于控制系统性能和额定下降速度，通常为额定速度的1.25～1.4倍。 | □ |  |  |
| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| 29 | 8.2电气保护 | （8） | 接地与防雷： （1）交流供电起重机电源应采用三相（3Ф+PE）供电方式。采用TT接地系统时，应设置漏电保护装置。 （2）起重机械本体的金属结构应与供电线路的保护导线可靠连接。司机室与起重机本体接地点之间应用双保护导线连接。 （3）起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地（保护接地或保护接零）。 （4）严禁用起重机械金属结构和接地线作为载流零线（电气系统电压为安全电压除外）。 （5）对于安装在野外且相对周围地面处在较高位置的起重机，应考虑避除雷击对其高位部件和人员造成损坏和伤害。 （6）对于保护接零系统(TN系统)，起重机械的重复接地或防雷接地的接地电阻不大于10Ω。 （7）对于保护接地系统(TT系统、IT系统)的接地电阻不大于4Ω。 | □ 接地系统： □TN □TT □IT 接地电阻： [ ]Ω |  |  |
| 30 |  | （9） | 绝缘电阻： （1）对于电网电压不大于1000V时，在电路与裸露导电部件之间施加500V（d.c）时测得的绝缘电阻不应小于1MΩ。 | □ 绝缘电阻 [ ]MΩ |  |  |
| 31 |  | （10） | 照明与信号： （1）起重机械的司机室、通道、电气室、机房的可移动式照明应采用安全电压；起重机械总电源开关状态在司机室内有明显的信号指示； （2）起重机械(跟随式操作控制的除外)有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到； （3）集装箱专用吊具开闭锁有指示信号灯。 （4）总高大于30m的室外起重机，在周围无高于起重机顶尖的建筑物等设施、有可能相碰或者有可能成为飞机起落飞行的危险障碍时，应当设置红色障碍灯，并且有效，障碍灯的电源不得受起重机停机影响而断电。 （5）照明回路的进线侧应从起重机械电源侧单独供电，当切断起重机械总电源开关时，工作照明不应断电。各种工作照明均应设短路保护。 | □ |  |  |
| 32 | 9液压系统 | （1） | 平衡阀和液压锁与执行机构应是刚性连接。 | □ |  |  |
| 33 |  | （2） | 液压回路应无漏油现象。 | □ |  |  |
| 34 |  | （3） | 液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)应无损坏。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 10 司机室 | （1） | 司机室应满足以下要求： (1)配有灭火器。 (2)当存在坠落物砸碰司机室的危险时，司机室顶部应装设有效的防护。当臂架俯仰摆动或臂架及物品坠落会影响司机室安全时，司机室不应设置在起重臂架的正下方。 (3)在高温、蒸气、有尘、有毒或有害气体等环境下工作的起重机，应采用能提供清洁空气的密封性能良好的封闭司机室。 (4)长期在高温环境工作的司机室内应设降温装置，底板下方应设置隔热板。 （5）司机室应有安全出入口；当司机室装有门时，应防止其在起重机工作时意外打开；司机室的拉门和外开门应通向同一高度的水平平台；司机室外无平台时，一般情况下门应向里开。 （6）司机室地板上装有玻璃的部位也应加以防护。司机室底窗和天窗安装防护栏时，防护栏应尽可能不阻挡视线。 （7）司机室地板应用防滑的非金属隔热材料覆盖。 （8）起重量指示器应有醒目的显示，并安装在司机方便观察的位置。指示器和报警灯及急停开关按钮应有清晰永久的易识别标志。指示器应有合适的量程并应便于读数。报警灯应具有适宜的颜色，危险显示应用红灯。 | □ |  |  |
| 36 | 11.11 轨道清扫器 | 当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，在轨道上行驶的起重机，在台车架(或者端梁)下面下面应装设轨道清扫器，扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙应不大于10mm。 | □ 间隙[ ]mm |  |  |
| 37 | 11.13风速仪 | 起升高度大于50m的露天工作起重机应安装风速仪，并且应安装在起重机上部迎风处。 | □ |  |  |
| 38 | 11.14 防护罩、防护栏、隔热装置 | 起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，以及露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等应齐全，吊运熔融金属起重机的隔热装置应完好。 | □ |  |  |
| 39 | 11.16 报警装置 | 起重机上应设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。 | □ |  |  |
| 40 | 11.18 电缆卷筒终端限位装置 | 运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终点开关功能应有效，在卷筒上应至少有两圈电缆。 | □ |  |  |
| 41 | 11.21 幅度指示器 | 有变幅机构的起重机械，应装设幅度指示器(或者臂架仰角指示器)。 | □ |  |  |
| 42 | 11.22 集装箱吊具保护装置 | 集装箱吊具转锁装置安全联锁、伸缩装置安全联锁、伸缩止挡及其限位应有效。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |