(受控版本号）

施工升降机

施工过程自检记录

使用单位名称：

施工单位名称：

设 备 品 种：

施 工 类 别：

记 录 编 号：

代       号：                   ZJJL

（施工单位名称）

一．设备概况

| 设备品种 | 施工升降机 | 设备名称 | 施工升降机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |
| 制造单位 |  |
| 型号规格 |  | 产品编号 |  |
| 额定起重量 | t | 额定提升速度 | m/s |
| 最大行程 | m | 层站数 |  |
| 传动型式 |  | 控制方式 |  |
| 使用单位联系人 |  | 使用单位联系电话 |  |
| 使用单位地址 |  |

二．检验仪器

| 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |

三．检验结论

| 检验结论 |  | 施工单位（公章或检验专用章）： |
| --- | --- | --- |
| 质检人员： 年 月 日 | 审核人员： 年 月 日 | 批准人员： 年 月 日 |

四.检验依据

TSG Q7016-2016《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》及第1号修改单

五.检验条件

| 序号 | 检验条件 | 确认结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验现场的环境条件、场地条件、气候条件等符合检验要求。 |  |
| 2 | 安全保护和防护措施满足检验需求。 |  |

注：每次自检前对检验条件进行确认，只有确认检验条件满足检验要求时，才能开始开展检验工作。

注：

1、本记录适用于施工升降机的安装、改造、重大修理。

2、本记录仅供施工单位参考。若施工单位不采用本记录时，自检项目不应少于本记录所列项目。

3、本记录1式2份（1台设备1份），报送监检机构1份，施工单位留存1份。

4、检查结果由施工单位填写。检查结果符合要求用“√”表示，不符合要求用“×”表示，无此项用“/”表示。

5、监检确认方式由监检机构的监检人员填写。监检确认方式可用“Z”表示资料审查， “X”表示现场监督， “W”表示实物检查。

六．检验记录 （A类项目）

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1一般要求 | 对照产品技术资料、合同，设备的选型与使用工况匹配情况应与其一致。 | □ |  |  |
| 2 | 11.1制动器 | 11.1.1制动器设置与控制 | 1.制动器设置： （1）动力驱动的起升机构应按照规定装设可靠的制动装置(液压缸驱动的除外)；当机构要求具有载荷支持作用时，应装设机械常闭制动器。 （2）不得采用带式制动器。 （3）当采用两套或两套以上的独立传动系统时，每套传动系统均应具备各自独立的制动器。 | □ |  |  |
| 3 |  |  | 2. 制动器控制: ①每个吊笼都应设有制动系统，在下列情况下制动系统应能自动且无附加延时地动作： a主动力源失效； b电控或液控回路失电或失压。 ②在正常工况下，应用连续的电源供应或液压压力来维持制动器的打开。对于机－电式制动器，切断制动器 电流至少应用两个独立的电气装置来实现；对于机液式制动器，压力的中断至少应用两个独立的阀来实现。当施工升降机静止时，如果其中一个装置未能切断制动器的电流或压力油的供应，则最迟到下一次运动方向改变时，应防止施工升降机再运行。 ③制动器应有表面磨损补偿调整装置。 （4）人货两用施工升降机制动器装有手动紧急操作装置时，制动器应能用持续力手动松闸。 | □ |  |  |
| 4 |  | 11.1.2制动器零件 | （1）制动器零件无裂纹、过度磨损(摩擦片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象； | □ |  |  |
| 5 |  |  | （2）制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； | □ |  |  |
| 6 |  |  | （3）制动器推动器无漏油现象。 | □ |  |  |
| 7 | 11.7缓冲器和端部止挡 | 应能防止吊笼在安装、拆卸、维修和正常使用时驶出轨道的止挡装置。 | □ |  |  |
| 8 | 11.8紧(应)急停止开关 | 施工升降机的控制装置(包含便携式控制装置)必须设置在应急情况下切断总电源的应急断电开关；紧急断电开关应是不能自动复位的，且应设在司机操作方便的地方。 | □ |  |  |
| 9 | 11.9联锁保护装置 | 上、下工作装置互锁(锁定装置)：检修或拆装时在吊笼顶部使用的控制盒应与吊笼内控制装置互锁。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11.26施工升降机专项安全保护和防护装置 | （1）应设置防坠安全器或破断阀或限速器、安全钳等，防坠安全装置连接应牢固可靠。由液压油缸或非柔性元件直接支撑且未设置超速安全装置的吊笼，应设有破断阀。防坠安全器和限速器出厂后动作速度不得随意调整，铅封或漆封应完好无损，动作速度有效标定日期为１年。 | □ |  |  |
| 11 |  | （2）围栏登机门机械锁钩和电气安全装置：围栏登机门应装有机械锁钩和机电连锁装置，吊笼只有位于底部规定位置时围栏门才能打开，且在门开启后，吊笼不能起动。 | □ |  |  |
| 12 |  | （3）吊笼门机械锁钩和电气安全装置：吊笼门应有机械锁钩和电气安全装置，只有当门都关闭时，吊笼才可以起动或保持运行状态。吊笼门的机械锁钩应能保证其运行时不会自动打开。 | □ |  |  |
| 13 |  | (4) 限位装置（开关）的设置应符合以下要求： （1）每个吊笼应装有上、下限位开关，可用自动复位型，切断控制回路； （2）上限位开关动作位置：当υ＜0.8m/s时，上部安全距离L1≥1.8m；当υ≥0.8m/s时，L1≥1.8+0.1υ2； 吊笼在额定载荷下降时触板触发下限位开关，吊笼应制停，此时触板离触发下极限开关还应有一定的行程。 | □ L1: [ ]m |  |  |
| 14 |  | (5) 极限开关的设置应符合以下要求： （1）应为非自动复位型且不应与限位开关共用一个触发元件，其动作后必须手动复位才能使吊笼重新启动；吊笼运行超出限位开关和越程后，极限开关须切断总电源，使吊笼停止； （2）正常工作状态下，上极限开关的安装位置应保证上极限开关与上限位开关之间的越程距离：SS型升降机，越程距离为0.5m；SC型升降机，越程距离为0.15m； （3）正常工作状态下，下极限开关的安装位置应保证吊笼碰到缓冲器之前，下极限开关首先动作。 | □ 越程距离： [ ]m |  |  |
| 15 |  | (6) 安全钩：SC型升降机吊笼上应设置一对以上的防坠安全钩。 | □ |  |  |
| 16 |  | (7) 缓冲器的设置应符合以下要求： ①对人货两用升降机和额定载重量在400kg以上的货用升降机，其底座上应设置吊笼和对重用缓冲器； ②当吊笼停在完全压缩的缓冲器上时，对重上面的自由行程≥0.5m; | □ 自由行程： [ ]m |  |  |
| 17 |  | (8) 钢丝绳防松弛装置：SS型施工升降机的对重钢丝绳或提升钢丝绳的绳数不少于两条且相互独立时，在钢丝绳的一端应设置张力均衡装置，并装有由相对伸长量控制的非自动复位防松绳保护开关，当其中一条钢丝绳出现的相对伸长量超过允许值时或断绳时，该开关应切断控制电路，吊笼停车。 | □ |  |  |
| 18 |  | (9) 停层防坠落或者停位防坠落装置：对装有断绳保护装置的SS型货用施工升降机，每个吊笼应设有停层防坠落装置，该装置应在吊笼停层后人员进入吊笼之前起作用，使吊笼固定在导轨上，即使吊笼提升钢丝绳断绳，吊笼也不会坠落。 | □ |  |  |
| 19 |  | (10) 断绳保护装置：SS型施工升降机每个吊笼应装有断绳保护装置。卷扬驱动的施工升降机，应设防松绳和断绳保护装置。 | □ |  |  |
| 20 |  | (11) 应设置超载保护装置，并且功能有效。 | □ |  |  |
| 21 |  | （12）通道口、货厢门、层门联锁保护装置的设置应符合以下要求： ①应装有机械锁止装置与电气连锁装置，只有在吊笼底板离某一登机平台的垂直距离±0.25m以内时，该平台的层门方可打开； ②机械传动层门的开关门过程应由司机操作，不得受吊笼运动的直接控制。 | □ |  |  |
| 22 |  | （13）应急出口门的安全开关：在吊笼顶部紧急出口活板门或立面紧急逃离门应装有电气安全联锁开关。门开启时吊笼不能启动，在重拳锁上后方可正常使用。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 13.1空载试验 | (1) 操纵机构、控制系统、安全防护装置动作应可靠、准确，馈电装置工作应正常。 | □ |  |  |
| 24 |  | (2) 各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象。 | □ |  |  |
| 25 |  | (3) 液压系统无泄漏油现象,润滑系统工作正常。 | □ |  |  |
| 26 | 13.2额定载试验 | （1）吊笼应运行平稳、起动、制动正常，无下滑，无异常响声。 | □ |  |  |
| 27 |  | (2) 主要受力结构件无明显裂纹、连接松动，无构件损坏等影响起重机性能和安全的缺陷；减速器油液和液压系统油液温升在允许范围内。 | □ |  |  |
| 28 | 13.3静载荷试验 | (1) 制动器可靠，吊笼无下滑现象。。 | □ |  |  |
| 29 |  | (2) 机构或者主要受力构件无永久变形、无损坏。 | □ |  |  |
| 30 |  | (3) 焊缝无裂纹。 | □ |  |  |
| 31 | 13.4动载荷试验 | (1) 各机构动作灵活，制动性能可靠； | □ |  |  |
| 32 |  | (2) 施工升降机各部件及机构无损坏，连接无松动。 | □ |  |  |
| 33 | 13.5吊笼坠落试验 | (1) 吊笼结构及其连接应无损坏及永久变形。 | □ |  |  |
| 34 |  | (2) 在载荷均匀分布情况下，吊笼底板在各个方向的水平度偏差改变值不应大于50mm/m。 | □ [ ] mm/m |  |  |
| 35 |  | (3) 安全器动作，使吊笼制停在导轨架上制停距离在下列范围内： 额定速度(m/s) 制停距离范围(m) v≤0.65 0.10～1.40 0.65＜v≤1.00 0.20～1.60 1.00＜v≤1.33 0.30～1.80 1.33＜v≤2.40 0.40～2.00 | □ 制停距离： [ ]m |  |  |
| 36 | 13.8 其他项目 | 整机的附属装置等应当符合要求（如有时）。 |  |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

七  检验记录 （B类项目）

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 5.2 通道与平台、梯子和栏杆 | (1)通道与平台 | （1）起重机上所有操作部位以及要求经常检查和保养的部位，凡离地面距离超过2m的，都应通过斜梯（或楼梯）、平台、通道或直梯到达，梯级的两边应装设护栏。 （2）起重机处在正常工作状态下的任何位置时，人员应能方便安全地进出司机室。通向起重机的通道应畅通。只有在空间受到限制时，才允许通过司机室顶部或地板进入司机室。 （3）斜梯、通道和平台的净空高度不应低于1.8m。运动部分附近的通道和平台的净宽度不应小于0.5m；如果设有扶手或栏杆，在高度不超过0.6m的范围内，通道的净宽度可减至0.4m。固定部分之间的通道净宽度不应小于0.4m。 (4）工作人员可能停留的每一个表面都应当保证不发生永久变形。 （5）通道离下方裸露动力线的高度小于0.5m 时，应在这些区域采用实体式地板；当通道靠近动力线时，应对这些动力线加以保护； | □ |  |  |
| 38 |  | (2)梯子 | （1）凡高度差超过0.5m的通行路径应做成斜梯或直梯。高度不超过2m的垂直面上（例如桥架主梁的走台与端梁之间），可以设踏脚板，踏脚板两侧应设有扶手。 （2）斜梯：（a)斜梯的倾斜角不应超过75°。（b) 斜梯两侧应设置栏杆。斜梯的一侧靠墙壁时，只在另一侧设置栏杆。(c)梯级踏板表面应防滑。 （3）直梯：(a)高度2m以上的直梯应有护圈，护圈从2.0m高度起开始安装。(b)直梯每10m至少应设一个休息平台。(c)梯级终端踏板或踏杆不应超过平台平面； | □ |  |  |
| 39 |  | (3)栏杆 | （1）在起重机上的以下部位应装设平台、走道、踢脚板和栏杆：(a) 用于进行起重机安装、拆卸、试验、维修和保养，且高于地面2m的工作部位；(b) 通往离地面高度2m以上的操作室、检修保养部位的通道；(c) 在起重机上存在跌落高度大于1m的危险通道及平台。(2) 栏杆的设置应满足以下要求：(a)平台和走道宽度不应小于500mm，局部有妨碍处可以降至400mm。(b)离地面2m以上的平台和走道应用金属材料制作，并具有防滑性能。 | □ |  |  |
| 40 | 5.4安全距离 | （1） | 起重机械各运动部分的下界限线与下方的一般出入区（从地面或从属于建筑物的固定或活动部分算起，工作或维修平台及类似物除外）之间的垂直距离不应小于1.7m，与通常不准人出入的下方的固定或活动部分及与栏杆顶部的垂直距离不应小于0.5m。 | □ |  |  |
| 41 |  | （2） | 起重机械各运动部分的下界限线与下方的一般出入区（从地面或从属于建筑物的固定或活动部分算起，工作或维修平台及类似物除外）之间的垂直距离不应小于1.7m，与通常不准人出入的下方的固定或活动部分及与栏杆顶部的垂直距离不应小于0.5m。 | □ |  |  |
| 42 |  | （3） | 各运动部分的上界限线与上方的固定或活动部分之间的垂直距离，在保养区域和维修平台等处≥0.5m，如果不会对人员产生危险，此距离可减小到0.1m； | □ |  |  |
| 43 |  | （4） | 施工升降机工作时，吊笼、导轨架等与输电线的最小距离应符合下表的规定： | □ |  |  |
| 44 |  | （5） | 对于吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机，在吊笼下方设置维护用安全通道时，应采取措施（移动式支架或类似工具）使其下方空间的垂直距离不少于1.8m。该空间应延伸至吊笼下方全部区域； | □ |  |  |
| 45 |  | （6） | 对于吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机，装载和卸载时，吊笼门边缘与层站边缘的水平距离应不大于50mm。 | □ |  |  |
| 46 | 6部件施工前 | （1） | 施工单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录应齐全，手续应完整； | □ |  |  |
| 47 |  | （2） | 主要配套件（钢丝绳、高强螺栓等）合格证、铭牌应齐全； | □ |  |  |
| 48 |  | （3） | 安全保护装置（安全防坠器、制动器、超载保护装置）的合格证、铭牌、型式试验证明应齐全。 | □ |  |  |
| 49 |  | （4） | 主要受力结构件（标准节、主副吊臂）主要几何尺寸的检查记录应齐全。 | □ |  |  |
| 50 | 7.1 部件施工过程与施工后检查记录 | (1) | (1) 应有主要受力结构件（导轨、导轨架、附墙架和标准节(包含内部齿条)连接检查记录）施工现场连接（焊接、螺栓、销轴等）的检查记录，签字手续应完整。 | □ |  |  |
| 51 |  | (2) | (2) 应有施工后附墙架、围栏门和层门的主要几何尺寸；导轨架安装垂直度偏差；导轨和标准节的拼接阶差；以及齿轮齿条副啮合精度的施工检查记录。 | □ |  |  |
| 52 |  | (3) | (3) 应有钢丝绳及其连接、滑轮、卷筒等施工检查记录。 |  |  |  |
| 53 |  | (4) | (4) 应有对重检查的施工记录。 |  |  |  |
| 54 |  | (5) | (5) 主要受力结构件（导轨架等）分段制造现场组装的检查记录，无损检测报告应齐全，签字手续应完整。 |  |  |  |
| 55 | 7.2 | 应有指示灯、安全色和额定载重量标识。 | B |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 8.1 电气设备安装 | (1) 电气设备的安装位置应与设计图纸相符，固定牢固。。 (2) 司机室内控制器的安装便于操作和维修，便携式地操按钮盘按钮功能有效，控制电源采用安全电压（电压不大于50V），设置了支撑绳，且支撑绳无破损，固定可靠； (3)升降机能按照指令准确完成各项控制功能。 (4)升降机上的配线应排列整齐，并应标有明显的接线编号。 (5)电线或电缆穿过钢结构的孔洞处，应将孔洞的毛刺去掉，并应采取保护措施。 (6)钢管、线槽应固定牢固。 (7)升降机所有的管口、线槽，电线或电缆的进出口处，应采取保护措施。 | □ |  |  |
| 57 | 8.2电气保护 | (1)电动机的保护：电动机应具有如下一种或一种以上的保护功能，具体选用应按电动机及其控制方式确定: a）瞬动或反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应约为电动机最大起动电流的1.25倍；b）在电动机内设置热传感元件；c）热过载保护。 | □ |  |  |
| 58 |  | (2)线路保护：所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能，在线路发生短路或接地时，瞬时保护装置应能分断线路。对于导线截面较小，外部线路较长的控制线路或辅助线路，当预计接地电流达不到瞬时脱扣电流值时，应增设热脱扣功能，以保证导线不会因接地而引起绝缘烧损。 | □ |  |  |
| 59 |  | (3)错相与缺相保护：当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护。 | □ |  |  |
| 60 |  | (4)零位保护：起重机各传动机构应设有零位保护。运行中若因故障或失压停止运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应人为将控制器置回零位后，机构才能重新起动。 | □ |  |  |
| 61 |  | (5)失压保护：当起重机供电电源中断后，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。 | □ |  |  |
| 62 |  | (8) 接地与防雷：1) 施工升降机金属结构和电气设备的金属外壳均应接地。对于保护接零系统，起重机械的重复接地或防雷接地的接地电阻不大于10Ω。对于保护接地系统的接地电阻不大于4Ω。2) 零线和接地线必须分开，接地线严禁作载流回路。3) 施工升降机上所有电气设备正常不带电的金属外壳、变压器铁芯及金属隔离层、穿线金属管槽、电缆金属护层等均与金属结构间有可靠的接地连接。 | □ 接地电阻：[ ]Ω |  |  |
| 63 |  | (9)绝缘电阻： 对于电网电压不大于1000V时，在电路与裸露导电部件之间施加500V（d.c）时测得的绝缘电阻不应小于1MΩ。对于不能承受所规定的测试电压的元件（如半导体、电容器等），试验时应将其短接。试验后被试电器进行外观检查，应无影响继续使用的变化。 | □ 绝缘电阻 [ ]MΩ |  |  |
| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| 64 |  | （10）照明与信号 | （1）升降机的司机室、通道、电气室、机房的可移动式照明应采用安全电压；起重机械总电源开关状态在司机室内有明显的信号指示； （2）升降机的音响信号清晰、可靠； （3）总高大于30m的室外起重机，在周围无高于起重机顶尖的建筑物等设施、有可能相碰或者有可能成为飞机起落飞行的危险障碍时，应当设置红色障碍灯，并且有效，障碍灯的电源不得受起重机停机影响而断电。 （4）照明回路的进线侧应从起重机械电源侧单独供电，当切断起重机械总电源开关时，工作照明不应断电。各种工作照明均应设短路保护。 | □ |  |  |
| 65 | 9液压系统 | （1） | 平衡阀和液压锁与执行机构应是刚性连接。 | □ |  |  |
| 66 |  | （2） | 液压回路应无漏油现象。 | □ |  |  |
| 67 |  | （3） | 液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)应无损坏。 | □ |  |  |
| 68 | 10司机室 | （1） | (1)应配有灭火器。 (2)当存在坠落物砸碰司机室的危险时，司机室顶部应装设有效的防护。 (3)在高温、蒸气、有尘、有毒或有害气体等环境下工作的起重机，应采用能提供清洁空气的密封性能良好的封闭司机室。 (4)长期在高温环境工作的司机室内应设降温装置，底板下方应设置隔热板。 （5）司机室应有安全出入口；当司机室装有门时，应防止其在起重机工作时意外打开；司机室的拉门和外开门应通向同一高度的水平平台；司机室外无平台时，一般情况下门应向里开。 （6）司机室地板上装有玻璃的部位应加以防护。司机室底窗和天窗安装防护栏时，防护栏应尽可能不阻挡视线。 （7）司机室地板应用防滑的非金属隔热材料覆盖。 （8）起重量指示器应有醒目的显示，并安装在司机方便观察的位置。指示器和报警灯及急停开关按钮应有清晰永久的易识别标志。指示器应有合适的量程并应便于读数。报警灯应具有适宜的颜色，危险显示应用红灯。 | □ |  |  |
| 69 | 11.13风速仪 | 提升高度大于50m的露天工作施工升降机应安装风速仪，并且应安装在起重机上部迎风处。 | □ |  |  |
| 70 | 11.14防护罩、防护栏、隔热装置 | 起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，以及露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等应齐全，吊运熔融金属起重机的隔热装置应完好。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |