施工单位受控版本号

安全监控管理系统施工过程自检记录

使用单位名称：

施工单位名称：

设 备 品 种：

施 工 类 别：     □新装  □移装  □改造  □大修

记 录 编 号：

代       号：                      JKXT

（施工单位名称）

一．设备概况

| 设备品种 |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |
| 制造单位 |  |
| 型号规格 |  | 产品编号 |  |
| 额定起重量 | t | 额定起重力矩 | tm |
| 生产率 | t/h |  |  |
| 跨度 | m | 起升高度 | m |
| 使用单位联系人 |  | 使用单位联系电话 |  |
| 使用单位地址 |  |

二．检验仪器

| 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |

三．检验结论

| 检验结论 |  | 施工单位（公章或检验专用章）： |
| --- | --- | --- |
| 质检人员： 年 月 日 | 审核人员： 年 月 日 | 批准人员： 年 月 日 |

四.检验依据：

1、TSG Q7016-2016  《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》及第1号修改单

注：

1、本记录起重机安全监控管理系统部分的施工自检记录，为整机自检记录的组成部分。

2、本记录仅供施工单位参考。若施工单位不采用本记录时，自检项目不应少于本记录所列项目。

3、本记录1式2份（1台设备1份），报送监检机构1份，施工单位留存1份。

4、检查结果由施工单位填写。检查结果符合要求用“√”表示，不符合要求用“×”表示，无此项用“/”表示。

5、监检确认方式由监检机构的监检人员填写。监检确认方式可用“Z”表示资料审查， “X”表示现场监督， “W”表示实物检查。

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.1安全监控管理功能要求的硬件配备 | 起重机械的出厂配套件清单中应有GB/T 28264-2012所要求的信号采集单元、信号处理单元、控制输出单元、数据存储单元、信号显示单元、信息导出接口单元等。 | □ |  |  |
| 2 | 12.2管理权限的设定 | 现场核实系统管理员的授权，应设置登录密码或更高级的身份识别方式，系统管理员输入正确的密码或其它识别方式后，才能够顺利进入系统。 | □ |  |  |
| 3 | 12.3故障自诊断 | 开机进入系统后，现场核实系统应有运行自检的程序，并显示自检结果，系统应具有故障自诊断功能；系统自身发生故障而影响正常使用时，应能立即发出报警信号。 | □ |  |  |
| 4 | 12.4报警装置 | 系统的报警装置应能向起重机械操作者和处于危险区域的人员发出清晰的声、光报警信号。 起重机械监控系统中的监控项目有故障时，其应能发出声、光报警信号，并且应按照设计的设置要求对起重机械止停。 | □ |  |  |
| 5 | 12.5文字表达形式 | 系统显示的所有界面的文字表达形式应为简体中文。 | □ |  |  |
| 6 | 12.6通信协议的开放性 | （1）系统有对外开放的硬件接口，通信协议应符合国家现行标准规定的MODBUS、TCP/IP、串口等对外开放的协议； | □ |  |  |
|  |  | （2）系统通过以太网或者USB接口应能方便地将记录数据导出。 | □ |  |  |
| 7 | 12.7显示信息的清晰度 | 在司机座位上，斜视45°,应可清晰完整的观察到整个监控画面，包括视频系统的画面，画面上显示的信息不刺目、不干扰视线，清晰可辨。 | □ |  |  |
| 8 | 12.8系统信息采集源 | 系统信息采集源应符合GB/T 28264-2012中表1的规定。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12.9 监控参数 | 12.9.1起重量 | 显示器上应显示起重量，显示计量单位应为“t”,并且应至少保留小数点后两位。 | □ |  |  |
| 10 |  | 12.9.2起重力矩 | 显示器上应显示起重量和相应位置幅度，显示计量单位应分别为“t”和“m”,均至少保留小数点后两位。 | □ |  |  |
| 11 |  | 12.9.3起升高度（下降深度） | 显示屏幕上，应能实时准确显示所吊运物体的起升高度和下降深度。 | □ |  |  |
| 12 |  | 12.9.4运行行程 | 小车运行的行程可实时准确显示。 | □ |  |  |
|  |  |  | 大车运行的行程可实时准确显示。 | □ |  |  |
| 13 |  | 12.9.5风速 | 系统能实时准确显示和记录风速值。在超过设定值时发出清晰的声、光报警信号。 风速计有合格证。 | □ |  |  |
| 14 |  | 12.9.6回转角度 | 系统能实时准确记录和显示回转角度。 | □ |  |  |
| 15 |  | 12.9.7幅度 | 显示器上应实时准确显示相应位置幅度，显示计量单位应为 “m”,应至少保留小数点后两位。 | □ |  |  |
| 16 |  | 12.9.8大车运行偏斜 | 系统能显示大车运行偏斜，在超过设定值时发出报警信号。 | □ |  |  |
| 17 |  | 12.9.9水平度 | 系统应能实时准确显示整体水平度，并且记录。 | □ |  |  |
| 18 |  | 12.9.10同一或者不同一轨道运行机构安全距离 | 系统应设置有安全距离；当小于设定的安全距离时，系统应有正确响应。 现场应设置信号反射器具，起重机械在同一或者不同一轨道存在碰撞危险时，在司机室和起重机械周围应能清晰的观察到声、光报警信号，起重机械应停止运行。 | □ |  |  |
| 19 |  | 12.9.11操作指令 | 起重机的各种动作在显示器上应能实时显示，信息应能保存和回放。 | □ |  |  |
| 20 |  | 12.9.12 支腿垂直度 | 系统中能实时显示支腿垂直度的数据并且记录。 起重机械的支腿垂直度应符合要求。 | □ |  |  |
| 21 |  | 12.9.13 工作时间 | 系统应能够实时准确显示和记录工作时间。 | □ |  |  |
| 22 |  | 12.9.14 累计工作时间 | 连续一个工作循环后，累计工作时间应能全部累加、记录和存储。 | □ |  |  |
| 23 |  | 12.9.15每次工作循环 | 显示屏幕上应有工作循环的次数，每次工作循环应全部记录和存储。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 12.10 监控状态 | 12.10.1起升机构的制动状态 | 系统的显示屏上应能实时正确显示各起升机构制动状态的信号。 | □ |  |  |
| 25 |  | 12.10.2抗风防滑状态 | 监控系统显示的抗风防滑装置状态应与动作状态一致。 | □ |  |  |
| 26 |  | 12.10.3.1门联锁 | 监控系统应能实时正确显示门联锁状态。 | □ |  |  |
| 27 |  | 12.10.3.2机构之间的运行联锁 | 对于有联锁要求的起重机，机构之间的运行应能有效联锁，并实时正确显示； 对于架桥机，当进行过孔状态的动作时，架桥机架梁状态各机构操作应无动作。 | □ |  |  |
| 28 |  | 12.10.4工况设置状态 | 系统应对所有工况进行监控设置、显示和存储功能，并有效。 | □ |  |  |
| 29 |  | 12.10.5供电电缆状态 | （1）系统应能够监控供电电缆卷筒状态保护开关(过紧或者过松)的动作状态； | □ |  |  |
|  |  |  | （2）系统应能够监控供电电缆卷筒状态保护开关和起重机械大车运行机构的联锁状态；当供电电缆卷筒状态保护开关断开时，系统应能够发出报警信号，并且禁止大车运行机构运动。 | □ |  |  |
| 30 |  | 12.10.6过孔状态 | 系统应实时显示过孔的状态，系统应记录过孔时的操作命令和状态。 | □ |  |  |
| 31 |  | 12.10.7视频系统 | 在一个工作循环的时间内，在视频系统的屏幕上应观察到起重机械主要机构各主要工况实时工作的监控画面。 整个视频系统应全程监控起重机械工作的过程，能够做到实时监控。一个工作循环后，这些状态的信息应完整保存。 注C-5：对于门式起重机、流动式起重机、门座起重机等至少需观察到吊点、行走区域；对于桥式起重机、塔式起重机、缆索起重机、桅杆起重机等至少需观察到吊点；对于架桥机至少观察到过孔状态、架梁状态、运梁车同步状态。 | □ |  |  |
| 32 | 12.11系统综合误差 | 12.11.1起重量综合误差试验 | 起重量综合误差不大于5%。 | □ 误差值： [ ] |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 12.11系统综合误差 | 12.11.2幅度综合误差试验 | 幅度综合误差不大于5%。 | □ 误差值： [ ] |  |  |
| 34 |  | 12.11.2幅度综合误差试验(流动式起重机额载工况) | 幅度综合误差不大于5%。 | □ 误差值： [ ] |  |  |
| 35 |  | 12.11.3起重力矩综合误差试验 | 起重力矩综合误差不大于5%。 | □ 误差值： [ ] |  |  |
| 36 | 12.12连续作业试验验证 | 系统按照其工作循环应能够连续作业16h或者工作循环次数不少于20次，并且能实时记录。 | □ |  |  |
| 37 | 12.13信息采集和和储存 | 12.13.1实时性 | 系统具有起重机械作业状态的实时显示功能，应以图形、图像、图标和文字的方式显示起重机械的工作状态和工作参数。 起重机械运行状态及故障信息应有实时记录功能。系统存储的数据信息或图像信息应包含数据或图像的编号，时间和日期与实际的数据应一致。 | □ |  |  |
| 38 |  | 12.13.2扫描周期 | 系统实际程序的扫描周期应不大于100ms。 | □ 扫描周期： [ ] |  |  |
| 39 |  | 12.13.3存储时间 | 数据存储时间不少于30个连续工作日，视频存储时间不少于72小时。 系统存储的数据信息或图像信息的日期应按照年/月/日/时/分/秒的格式进行存储。 | □ |  |  |
| 40 |  | 12.13.4断电后信息的保存 | 系统应有独立的电源即UPS电源或者电瓶等装置。当起重机械主机电源断电后，系统应能够持续工作。连续作业的时间内存储的数据应完整保存。 | □ |  |  |
| 41 |  | 12.13.5历史追溯性 | 系统存储的数据信息或者图像信息应包含数据或图像的编号，时间和日期与实际的数据应一致，能追溯到起重机械的运行状态及故障报警信息。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |