施工单位受控版本号

塔式起重机

施工过程自检记录

使用单位名称：

施工单位名称：

设 备 品 种：

施 工 类 别：     □新装  □移装  □改造  □大修

记 录 编 号：

代       号：                      ZJJL

（施工单位名称）

一．设备概况

| 设备品种 |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |
| 制造单位 |  |
| 型号规格 |  | 产品编号 |  |
| 最大起重量 | t | 最大起重力距 | KN·m |
| 工作级别 |  | 幅 度 | m |
| 起升速度 | m/min | 起升高度 | m |
| 变幅速度 | m/min | 回转速度 | r/min |
| 使用单位联系人 |  | 使用单位联系电话 |  |
| 使用单位地址 |  |

二．检验仪器

| 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |

三．检验结论

| 检验结论 |  | 施工单位（公章或检验专用章）： |
| --- | --- | --- |
| 质检人员： 年 月 日 | 审核人员： 年 月 日 | 批准人员： 年 月 日 |

四.检验依据

1、TSG Q7016-2016  《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》及第1号修改单

五.检验条件

| 序号 | 检验条件 | 确认结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验现场的环境条件、场地条件、气候条件等符合检验要求。 |  |
| 2 | 安全保护和防护措施满足检验需求。 |  |

注：每次自检前对检验条件进行确认，只有确认检验条件满足检验要求时，才能开始开展检验工作。

注：

1、本记录适用于塔式起重机的安装、改造、重大修理。

2、本记录仅供施工单位参考。若施工单位不采用本记录时，自检项目不应少于本记录所列项目。

3、本记录1式2份（1台设备1份），报送监检机构1份，施工单位留存1份。

4、检查结果由施工单位填写。检查结果符合要求用“√”表示，不符合要求用“×”表示，无此项用“/”表示。

5、监检确认方式由监检机构的监检人员填写。监检确认方式可用“Z”表示资料审查， “X”表示现场监督， “W”表示实物检查。

六  检验记录 （A类项目）

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1设备选型检查 | 对照产品技术资料、合同，设备的选型与使用工况匹配情况与其一致。 | □ |  |  |
| 2 | 11.1制动器 | 11.1.1制动器设置与控制 | 制动器设置: 塔机的起升、回转、变幅、行走机构都应设置可靠的制动器(液压缸驱动的除外)。动臂变幅的塔机，应设有维修变幅机构时能防止卷筒转动的可靠装置。当机构要求具有载荷支持作用时，应装设机械常闭制动器。 | □ |  |  |
| 3 |  |  | 制动器的控制应符合以下要求： （1）与电动机同时控制的制动器：制动器线路应设有保护装置，在出现故障时能迅速切断电动机和制动器的电源；如电动机接至制动器的导线长度不大于5m，制动器可不单独设这样的保护。 （2)与电动机分开控制的制动器：制动器的控制要采取预防措施，使得起动和制动时不出现任何失控的运动。如有电气制动，机械制动应在电气制动之后作用。电动机通电时制动器不得抱闸，短暂过渡状态除外。 （3）安全制动器：对设有安全制动器的起升机构，在正常作业时，其支持制动器动作后，安全制动器延时动作，其延时动作时间可调；在进行紧急制动时，安全制动器应立即动作。 （4）意外断电：对于系统意外断电时制动器的动作会引起机械设备损坏倾翻的情况，应采取适当措施保证意外断电时制动器的安全动作过程。 | □ |  |  |
| 4 |  | 11.1.2制动器零件 | 制动器零件无裂纹、过度磨损(摩擦片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象； | □ |  |  |
| 5 |  |  | 制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； | □ |  |  |
| 6 |  |  | 制动器推动器无漏油现象。 | □ |  |  |
| 7 | 11.2起重量限制器 | （1） | 应设置起重量限制器。 | □ |  |  |
| 8 |  | （2） | 试验和结果应符合以下要求： (1)起升额定载荷，以额定速度起升、下降，全过程中正常制动3次，起重量限制器不动作； (2)保持载荷离地面100mm～200mm，逐渐无冲击继续加载至1.05倍的额定起重量，应先发出超载报警信号，然后切断上升方向动作，但是机构可以做下降方向的运动； | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11.3 起重力矩限制器 | 应按规定设置起重力矩限制器 | □ |  |  |
|  |  | 试验和结果应符合以下要求： 当起重力矩达到1.05倍的额定值时，应切断上升和幅度增加方向的电源，但机构可做下降和减小幅度方向的运动。 | □ |  |  |
| 10 | 11.4极限力矩限制器 | 对有自锁作用的回转机构，应安装极限力矩限制器。 | □ |  |  |
| 11 | 11.5 起升高度（下降深度）限位器 | 起升高度(下降深度)限位器应符合以下要求： （1）起升机构均应装设起升高度限位器。 （2）当取物装置上升到设计规定的上极限位置时，应能立即切断起升动力源。在此极限位置的上方，还应留有足够的空余高度，以适应上升制动行程的要求。 （3）吊具可能低于下极限位置时，应当设置下降深度限位器，并且工作有效。下降深度限位器动作时，应能保证钢丝绳在卷筒上缠绕不少于相应的圈数。当取物装置下降到设计规定的下极限位置时，应能立即切断下降动力源。 （4）上述运动方向的电源切断后，仍可进行相反方向运动（第二级起升高度限位器除外）。 | □ |  |  |
| 12 | 11.6行程限位器 | 轨道（行走）式塔机应当在每个运行方向装设运行行程限器，并与行程限位开关挡铁配合良好，可靠有效。在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。其安装位置应考虑塔机的制动距离，保证塔机在与止档装置或同一轨道上其他塔机相距大于1m处能完全停住。 | □ |  |  |
| 13 | 11.7缓冲器和端部止挡 | 在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构等均应装设缓冲器或者缓冲装置(缓冲器或者缓冲装置可以安装在起重机上或者轨道端部止挡装置上)。轨道端部止挡装置应牢固可靠，应能够防止起重机脱轨。螺杆和齿条等的变幅驱动机构，应在变幅齿条和变幅螺杆的末端装设端部止挡防脱装置，以防止臂架在低位置发生坠落。 | □ |  |  |
| 14 | 11.8紧(应)急停止开关 | 紧(应)急停止开关应能够切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，应装设在司机操作方便的地方。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 11.9联锁保护装置 | 联锁保护装置应符合以下要求： （1）出入起重机械的门、司机室到桥架上的门，应能联锁保护。若使用说明书没有特别说明能够保证使用安全的，当门打开时，动力电源应不能接通，如处于运行状态，当门打开时，动力电源应断开，所有机构运行均应停止。 （2）司机室与进入通道有相对运动时，进入司机室的通道口，应设联锁保护；当通道口的门打开时，应断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构的电源。 （3）可在两处或多处操作的起重机，应有联锁保护，以保证只能在一处操作，防止两处或多处同时都能操作。 （4）当既可以电动，也可以手动驱动时，相互间的操作转换应能联锁。 （5）夹轨器等制动装置和锚定装置应能与运行机构联锁。 （6）对小车在可俯仰的悬臂上运行的起重机，悬臂俯仰机构与小车运行机构应能联锁，使俯仰悬臂放平后小车方能运行。 | □ |  |  |
| 16 | 11.12抗风防滑装置 | （1） | 轨道（行走）式塔机抗风防滑装置的设置应符合以下要求： （1）室外工作的轨道式起重机应装设可靠的抗风防滑装置，并应满足规定的工作状态和非工作状态抗风防滑要求。 （2）工作状态下的抗风制动装置可采用制动器、轮边制动器、夹轨器、顶轨器、压轨器、别轨器等，其制动与释放动作应考虑与运行机构联锁并应能从控制室内自动进行操作。 （3）只装设抗风制动装置而无锚定装置的，抗风制动装置应能承受起重机非工作状态下的风载荷；当工作状态下的抗风制动装置不能满足非工作状态下的抗风防滑要求时，还应装设牵缆式、插销式或其他形式的锚定装置。起重机有锚定装置时，锚定装置应能独立承受起重机非工作状态下的风载荷。 （4）非工作状态下的抗风防滑设计，如果只采用制动器、轮边制动器、夹轨器、顶轨器、压轨器、别轨器等抗风制动装置，其制动与释放动作也应考虑与运行机构联锁,并应能从控制室内自动进行操作(手动控制防风装置除外)。 （5）锚定装置应确保在下列情况下起重机及其相关部件的安全可靠：a) 起重机进入非工作状态并且锚定时；b) 起重机处于工作状态，起重机进行正常作业并实施锚定时；c) 起重机处于工作状态且在正常作业，突然遭遇超过工作状态极限风速的风载而实施锚定时。 | □ |  |  |
| 17 |  | （2） | 检查钳口夹紧情况、锚定的可靠性以及电气保护装置的工作状况，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能应有效； | □ |  |  |
| 18 |  | （3） | 其零件应无缺损。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 11.15防碰撞装置 | 当2台以上(含2台)的起重机械或起重小车运行在同一轨道上时，或者不同一轨道且有碰撞可能时，应装设防碰撞装置。 | □ |  |  |
| 20 | 11.17防止臂架向后倾翻装置 | 动臂式起重机应设置防止臂架向后倾翻装置，以保证当变幅机构的行程开关失灵时，能阻止臂架向后倾翻。 | □ |  |  |
| 21 | 11.19回转限位装置 | 对回转部分不设集电器的塔式起重机，应安装正反两个方向回转限制器，起重机回转部分在非工作状态下必须保证可自由旋转。 | □ |  |  |
| 22 | 11.24.1防小车坠落保护 | (1)小车变幅的塔式起重机，变幅的双向均应设置断绳保护装置。 (2)采用移动小车变幅的塔式起重机，应设置断轴保护装置，即使轮轴断裂时，也能防止小车坠落。 | □ |  |  |
| 23 | 11.24.2强迫换速装置 | 对最大变幅速度超过40m/min的塔式起重机，应设置强迫换速装置，当小车向外运行时，起重力矩达到0.8倍额定值时，应自动转换为低速运行 |  |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 13.1空载试验 | （1） | 操纵机构、控制系统、安全防护装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常。 | □ |  |  |
| 25 |  | （2） | 各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象。 | □ |  |  |
| 26 |  | （3） | 液压系统无泄漏油现象,润滑系统工作正常。 | □ |  |  |
| 27 | 13.2额定载试验 | （1） | 制动下滑量：制动下滑量：起吊额定载荷在下降制动时的制动距离，不大于1min内稳定起升距离的1／65；设计文件有要求的，应符合设计文件要求。 | □ 制动下滑量 [ ]mm |  |  |
| 28 |  | （2） | 塔身静刚度：在额定载荷作用下，塔机臂根铰点的水平静位移不大于1.34H/100。 | 塔身静刚度 [ ]mm |  |  |
| 29 |  | （4） | 主要零件无损坏。液压系统无泄漏油现象,润滑系统工作正常。符合空载试验所有检查项目的要求。 | □ |  |  |
| 30 | 13.3静载荷试验 | （1） | 起升额定载荷，离地面100～200mm处，逐渐加载至1.25倍的额定载荷，悬空不少于10分钟，卸载后主要受力结构件应无明显裂纹、永久变形、油漆剥落。最多重复三次后不得有永久变形。 | □ |  |  |
| 31 |  | （2） | 主要机构连接处未出现松动或者损坏。 | □ |  |  |
| 32 |  | （3） | 无影响性能和安全的其他损坏。 | □ |  |  |
| 33 | 13.4动载荷试验 | （1） | 起吊1.1倍的额定载荷，按照工作循环和电动机允许的接电持续率进行起升、制动、回转、变幅、大小车运行、变幅的单独和联动试验。机构、零部件等工作正常。 | □ |  |  |
| 34 |  | （2） | 机构、结构件无损坏，连接处无松动。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

七  检验记录 （B类项目）

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 通道与平台、梯子和栏杆 | (1)通道与平台 | 通向起重机械通道、起重机械上的通道、平台、梯子和栏杆应符合以下要求。 1 通道与平台： （1）起重机上所有操作部位以及要求经常检查和保养的部位，凡离地面距离超过2m的，都应通过斜梯（或楼梯）、平台、通道或直梯到达，梯级的两边应装设护栏。 （2）起重机处在正常工作状态下的任何位置时，人员应能方便安全地进出司机室。通向起重机的通道应畅通。只有在空间受到限制时，才允许通过司机室顶部或地板进入司机室。 （3）斜梯、通道和平台的净空高度不应低于1.8m。运动部分附近的通道和平台的净宽度不应小于0.5m；如果设有扶手或栏杆，在高度不超过0.6m的范围内，通道的净宽度可减至0.4m。固定部分之间的通道净宽度不应小于0.4m。 (4）工作人员可能停留的每一个表面都应当保证不发生永久变形。 （5）通道离下方裸露动力线的高度小于0.5m 时，应在这些区域采用实体式地板；当通道靠近动力线时，应对这些动力线加以保护。 | □ |  |  |
| 2 |  | (2) 梯子、扶手和护圈 | 2梯子、扶手和护圈应符合以下要求。（1）不宜在与水平面呈65°~75°之间设置梯子。（2）与水平面呈不大于65°的阶梯两边应设置不低于1m高的扶手，该扶手支撑于梯级两的竖杆上，每侧竖杆中间应高有横杆。（3）与水平面呈75°~90°之间的直梯：（a）边梁之间的宽度不小于300mm，（b）踏杆间隔为250mm~300mm，（c）踏杆与后面结构件间的自由空间不小于160mm，（d）边梁应可以抓握且没有尖锐边缘，（e）踏杆直径为16mm~40mm，（f）踏杆中心0.1m范围内承受1200N的力时，无永久变形，（g）塔身节间边梁的断开间隙不应大于40mm。(4)高于地面2m以上的直梯应设置护圈，护圈应满足：（a）直径为600mm~800mm，（b）侧面应用3条或5条沿护圈圆周方向均布的竖向板条连接，（c）最大间距：侧面有3条竖向板条时为900mm，侧面有5条竖向板条时为1500mm，（d）任何一个0.1m的范围内可以承受1000N的垂直力时，无永久变形。(5) 当梯子设于塔身内部，正方形塔身边长不大于750mm、等边三角形塔身边长不大于1100mm、直角等腰三角形塔身边长不大于1100mm、筒状塔身直径不大于1000m时，且侧面结构不允许直径为600mm的球体穿过时，可不设护圈。 | □ |  |  |
| 3 |  | (3) 平台、走道、踢脚板和栏杆 | 3平台、走道、踢脚板和栏杆应符合以下要求：（1）在操作、维修处应设置平台、走道、踢脚板和栏杆，（2）离地面2m以上的平台和走道应用金属材料制作，并具有防滑性能，（3）平台和走道宽度不应小于500mm，局部有妨碍处可以降至400mm。（4）平台或走道的边缘应设置不小于100mm高的踢脚板。(5)离地面2m以上的平台及走道应设置防止操作人员跌落的手扶栏杆。栏杆上部表面的高度不低于1m，栏杆下部有高度不低于0.1m的踢脚板，在踢脚板与手扶栏杆之间有不少于一根的中间横杆。(6)除快装式塔机外，当梯子高度超过10m时应设置休息小平台，第一个休息小平台应设置在高不超过12.5m的高度处，以后每隔10m内设置一个。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.2 通道与平台、梯子和栏杆 | （4）起重臂走道 | 4起重臂走道应符合以下要求：（1）起重臂符合下列情况之一时，可不设置走道：(a)截面高度小于0.85m; (b)快装式塔机；(c)变幅小车上设有与小车一起移动的挂篮。（2）正置式三角形起重臂设置符合要求的走道。 （3）倒置式三角形起重臂设置符合要求的走道。 | □ |  |  |
| 5 | 5.4安全距离 | （1） | 塔式起重机运动部分与建筑物及建筑物外围施工设施之间的最小距离不小于0.6m。 | □ [ ]m |  |  |
| 6 |  | （2） | 两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位的塔机的臂架端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m的距离，处于高位塔机的最低位置的部件（吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离应不小于2m； | □ |  |  |
| 7 |  | （3） | 有架空输电线的场合，塔机的任何部位与输电线的安全距离应符合下表的规定： | □ |  |  |
| 8 |  | （4） | 塔顶高于30m的塔式起重机，其最高点及臂端应安装红色障碍指示灯，其供电应不受停机影响。 | □ |  |  |
| 9 | 5.5起重机轨道 | 应无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6 部件施工前 | （1） | 出厂产品经检查符合要求。 | □ |  |  |
| 11 |  |  | 改造和修理用的材料、零部件经检查符合要求。（适用于改造和修理） | □ |  |  |
| 12 |  | （2） | 主要配套件（钢丝绳、吊具、高强螺栓等）合格证、铭牌应齐全。 | □ |  |  |
| 13 |  | （3） | 安全保护装置（制动器、起重量限制器、高度限位器、起重力矩限制器）的合格证、铭牌、型式试验证明应齐全。 | □ |  |  |
|  |  | （4） | 【1】塔机主要受力结构件（标准节、主副吊臂）及底架、塔顶、平衡臂、顶升套架的主要几何尺寸的检查记录齐全。 【2】塔机主要受力结构件无明显可见的变形、腐蚀等缺陷。 | 【1】□ 【2】□ |  |  |
| 14 |  |  | 【1】塔机主要受力结构件（标准节、主副吊臂）及底架、塔顶、平衡臂、顶升套架由于腐蚀或磨损而使结构的计算应力提高，当超过原计算应力的15%时应予报废；对无计算条件的当腐蚀深度达原厚度的10%时应予报废。 【2】塔机主要受力结构件（标准节、主副吊臂）及底架、塔顶、平衡臂、顶升套架失去整体稳定性时应报废。 【3】塔机轨距允许偏差为其公称值的1/1000，但最大偏差为士6mm；钢轨接头间隙不大于4 mm， 与另一侧钢轨接头的错开距离不小于1.5m， 接头处两轨顶高度差不大于2mm；塔机安装后，钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度，对于上回转塔机应不大于3/1000; 对于下回转塔机应不大于5/1000。在轨道全程中， 轨道顶面任意两点的高度差应小于 100mm。 【4】塔机主要受力结构件无明显可见的变形、腐蚀等缺陷。 | 【1】□ 【2】□ 【3】□ 轨距偏差： [ ]‰ 偏差最大值：[ ]mm 高度差： [ ]mm 【4】□ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7.1 部件施工过程与施工后检查记录 | (1) | 【1】铰制孔螺栓联接应有防松措施，不应有缺件、损坏等缺陷。 【2】销轴联接不得松动，端头销钉应齐全且有防脱措施。 【3】高强度螺栓的数量、规格及合格级别，每个高强螺栓的扭紧力矩。 【4】现场焊接工艺符合施工工艺要求；所有焊缝不得有明显可见的缺陷；按设计要求提供无损检测报告。 | □ □ □ □ |  |  |
| 16 |  | (2) | 【1】在空载无风状态下独立状态塔身轴心线对支承面的侧向垂直度不大于4/1000； 【2】最高附着点以下塔身轴心线对支承面的侧向垂直度不大于2/1000； 【3】附墙架间距和附着距离应符合设计要求。 【4】无明显可见的变形、腐蚀等缺陷，施工后主要几何尺寸符合设计要求。 | 【1】□ [ ]‰ 【2】□ [ ]‰ 【3】□ 【4】□ |  |  |
| 17 |  | (3) | 【1】钢丝绳及其固定：钢丝绳绳端固定应牢固、可靠；除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少应保留两圈钢丝绳做为安全圈；钢丝绳应润滑良好，不应与金属结构磨擦；钢丝绳不应有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变、断芯等变形现象；钢丝绳直径减少量≤公称直径的7%。【2】吊钩：吊钩应有标记和防脱钩装置，不允许使用铸造吊钩；吊钩不应有裂纹、剥裂等缺陷，存在缺陷不得补焊；吊钩出现以下情况之一时，应当予以报废：（1）裂纹；（2）危险断面磨损达到原尺寸的10％；（3）开口度比原尺寸增加15％；（4）扭转变形超过10°；（5）危险断面或吊钩颈部产生塑性变形时。 【3】滑轮：应转动良好，出现下列情况应报废：（1）裂纹；（2）轮槽不均匀磨损达到3mm；（3）轮槽壁厚磨损达到原壁厚的20％；（4）磨损使轮槽底部直径减少量达到钢丝绳直径的50％或者存在其他损害钢丝绳的缺陷。 【4】卷筒：多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘。卷筒壁不应有裂纹或过度磨损。卷筒出现下列情况之一时，应当予以报废：（1）裂纹；（2）卷筒壁磨损达到原壁厚的20％。 | 【1】□ 【2】□ 【3】□ 【4】□ |  |  |
| 18 |  | (4) | 配重与压重检查：塔机应保证在工作和非工作状态时，平衡重及压重在其规定位置上不位移、不脱落，平衡重块之间不得互相撞击。当使用散粒物料作平衡重时应使用平衡重箱，平衡重箱应防水，保证重量准确、稳定。 | □ |  |  |
| 19 |  | (5) | 主要受力结构件（标准节、主副吊臂）分段制造现场组装焊缝经检查符合要求，无损检测报告应齐全。 （无损检测报告号： ） | □ |  |  |
| 20 | 7.2 起重机的标记、安全标志 | 【1】在塔机明显部位：应有清晰可见的最大额定起重量或额定起重力矩标志； 【2】缓冲器（橡胶缓冲器除外）、轨道端部止挡、紧急开关有红色标志； 【3】配重与压重应根据有关规定的要求涂成警告色。 | □ □ □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 8.1 电气设备安装 | 【1】电气设备的安装应与设计图纸相符，固定牢固。 【2】司机室内控制器的安装便于操作和维修，便携式地操按钮盘按钮功能有效，控制电源采用安全电压（电压不大于50V），设置了支撑绳，且支撑绳无破损，固定可靠； 【3】起重机上的配线应排列整齐，并应标有明显的接线编号。 【4】电线或电缆穿过钢结构的孔洞处，应将孔洞的毛刺去掉，并应采取保护措施。 【5】钢管、线槽应固定牢固。 【6】起重机所有的管口、线槽，电线或电缆的进出口处，应采取保护措施。 | □ |  |  |
| 22 | 8.2电气保护 | （1） | 电动机的保护： 电动机应具有如下一种或一种以上的保护功能，具体选用应按电动机及其控制方式确定: a) 瞬动或反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应约为电动机最大起动电流的1.25倍； b) 在电动机内设置热传感元件； c) 热过载保护。 | □ |  |  |
| 23 |  | （2） | 线路保护： 所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能，在线路发生短路或接地时，瞬时保护装置应能分断线路。对于导线截面较小，外部线路较长的控制线路或辅助线路，当预计接地电流达不到瞬时脱扣电流值时，应增设热脱扣功能，以保证导线不会因接地而引起绝缘烧损。 | □ |  |  |
| 24 |  | （3） | 错相与缺相保护： 当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护。 | □ |  |  |
| 25 |  | （4） | 零位保护： 起重机各传动机构应设有零位保护。运行中若因故障或失压停止运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应人为将控制器置回零位后，机构才能重新起动。 | □ |  |  |
| 26 |  | （5） | 失压保护： 当起重机供电电源中断后，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。 | □ | ） |  |
| 27 |  | （6） | 电动机定子异常失电保护： 起升机构电动机应设置定子异常失电保护功能，当调速装置或正反向接触器故障导致电动机失控时，制动器应立即上闸。 | □ |  |  |
| 28 |  | （7） | 超速保护： （1）采用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速及其他由于调速可能造成超速的起重机起升机构和非平衡式变幅机构必须设置超速保护。吊运熔融金属的起重机，其主起升机构应当设置超速保护。 （2）超速开关的整定值取决于控制系统性能和额定下降速度，通常为额定速度的1.25～1.4倍。 | □ |  |  |
| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| 29 | 8.2电气保护 | （8） | 接地与防雷： （1）交流供电起重机电源应采用三相（3Ф+PE）供电方式。采用TT接地系统时，应设置漏电保护装置。 （2）起重机械本体的金属结构应与供电线路的保护导线可靠连接。司机室与起重机本体接地点之间应用双保护导线连接。 （3）起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地（保护接地或保护接零）。 （4）严禁用起重机械金属结构和接地线作为载流零线（电气系统电压为安全电压除外）。 （5）对于安装在野外且相对周围地面处在较高位置的起重机，应考虑避除雷击对其高位部件和人员造成损坏和伤害。。 （6）对于保护接零系统(TN系统)，起重机械的重复接地或防雷接地的接地电阻不大于10Ω。 （7）对于保护接地系统(TT系统、IT系统)的接地电阻不大于4Ω。 | □ 接地系统： □TN □TT □IT 接地电阻： [ ]Ω |  |  |
| 30 |  | （9） | 绝缘电阻： （1）对于电网电压不大于1000V时，在电路与裸露导电部件之间施加500V（d.c）时测得的绝缘电阻不应小于1MΩ。 | □ 绝缘电阻 [ ]MΩ |  |  |
| 31 |  | （10） | 照明与信号： （1）起重机械的司机室、通道、电气室、机房的可移动式照明应采用安全电压；起重机械总电源开关状态在司机室内有明显的信号指示； （2）塔机应有良好的照明，司机室内照度不应小于30lx，电气室及机务专用电梯的照度不应小于5lx固定式照明装置的电源电压不应超过220V，严禁用金属结构作为照明电路的回路，可携式照明装置的电源电压不应超过48V，交流供电的严禁使用自耦变压器； （3）应有警示音响信号，安全装置的指示信号或声响报警信号应设置在司机和有关人员视力、听力可及的地方； （4）塔顶高度大于30m且高于周围建筑物的塔机，应在塔顶和臂架端安装红色障碍指示灯，该指示灯的供电不应停机的影响。 （5）照明回路的进线侧应从起重机械电源侧单独供电，当切断起重机械总电源开关时，工作照明不应断电。各种工作照明均应设短路保护。 | □ |  |  |
| 32 | 9液压系统 | （1） | 平衡阀和液压锁与执行机构应是刚性连接。 | □ |  |  |
| 33 |  | （2） | 液压回路应无漏油现象。 | □ |  |  |
| 34 |  | （3） | 液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)应无损坏。 | □ |  |  |
| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| 35 | 10司机室 | （1） | 司机室应满足以下要求： (1)应配有灭火器。 (2)当存在坠落物砸碰司机室的危险时，司机室顶部应装设有效的防护。当臂架俯仰摆动或臂架及物品坠落会影响司机室安全时，司机室不应设置在起重臂架的正下方。司机室 不能悬挂在起重臂上。 (3)在高温、蒸气、有尘、有毒或有害气体等环境下工作的起重机，应采用能提供清洁空气的密封性能良好的封闭司机室。在有暖气的室内工作的起重机司机室、或仅作辅助性质工作较少使用的起重机司机室，可以是敞开式的，敞开式司机室应设高度不小于1m的护栏。 (4)长期在高温环境工作的司机室内应设降温装置，底板下方应设置隔热板。 （5）司机室应有安全出入口；当司机室装有门时，应防止其在起重机工作时意外打开；司机室的拉门和外开门应通向同一高度的水平平台；司机室外无平台时，一般情况下门应向里开。 （6）司机室的窗离地板高度不到1m时，玻璃窗应做成不可打开的或加以防护，防护高度不应低于1m；玻璃窗应采用钢化玻璃或相当的材料。司机室地板上装有玻璃的部位也应加以防护。司机室底窗和天窗安装防护栏时，防护栏应尽可能不阻挡视线。司机室门、窗应使用钢化玻璃或夹层玻璃，司机室正面玻璃应设有雨刷器。 （7）司机室地板应用防滑的非金属隔热材料覆盖。 （8）起重量指示器应有醒目的显示，并安装在司机方便观察的位置。指示器和报警灯及急停开关按钮应有清晰永久的易识别标志。指示器应有合适的量程并应便于读数。报警灯应具有适宜的颜色，危险显示应用红灯。 | □ |  |  |
| 36 | 11.11轨道清扫器 | 当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，在轨道上行驶的起重机和起重小车，在台车架(或者端梁)下面和小车架下面应装设轨道清扫器，扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙应不大于10mm。 | □ 间隙[ ]mm |  |  |
| 37 | 11.13风速仪 | 起升高度大于50m的露天工作起重机应安装风速仪，并且应安装在起重机上部迎风处。 | □ |  |  |
| 38 | 11.14防护罩、防护栏、隔热装置 | 起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，以及露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等应齐全，吊运熔融金属起重机的隔热装置应完好。 | □ |  |  |
| 39 | 11.16报警装置 | 起重机上应设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。 | □ |  |  |
| 40 | 11.18电缆卷筒终端限位装置 | 轨道（行走）式塔机运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终点开关功能应有效，在卷筒上应至少有两圈电缆。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 11.20幅度限位器 | 幅度限位保护：（1）动力驱动的动臂变幅的起重机（液压变幅除外），应设置臂架低位置和臂架高位置的幅度限位开关，以及防止臂架反弹后翻的装置。（2）采用移动小车变幅的塔式起重机，应设置小车行程限位开关和终端缓冲装置，当限位开关动作后，小车停车时其端部距缓冲装置距离不小于200mm。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |