施工单位受控版本号

机械式停车设备

施工过程自检记录

使用单位名称：

施工单位名称：

设 备 品 种：                       /

施 工 类 别：

记 录 编 号：

代       号：                   ZJJL

（施工单位名称）

一．设备概况

| 安装地点 |  |
| --- | --- |
| 制造单位 |  |
| 型号规格 |  | 产品编号 |  |
| 机械式停车设备类别 |  | 制造日期 |  |
| 额定起重量 | t | 层数/泊位数 |  |
| 适停汽车尺寸 |  | 适停汽车质量 | kg |
| 额定起升速度 | m/s | 额定运行速度 | m/s |
| 单车最大进（出）时间 | s |  |  |
| 使用单位联系人 |  | 使用单位联系电话 |  |
| 使用单位地址 |  |

二．检验仪器

| 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |

三．检验结论

| 检验结论 |  | 施工单位（公章或检验专用章）： |
| --- | --- | --- |
| 质检人员： 年 月 日 | 审核人员： 年 月 日 | 批准人员： 年 月 日 |

四.检验依据

TSG Q7016-2016  《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》及第1号修改单

五.检验条件

| 序号 | 检验条件 | 确认结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验现场的环境条件、场地条件、气候条件等符合检验要求。 |  |
| 2 | 安全保护和防护措施满足检验需求。 |  |

注：每次自检前对检验条件进行确认，只有确认检验条件满足检验要求时，才能开始开展检验工作。

注：

1、本记录适用于机械式停车设备的安装、改造、重大修理。

2、本记录仅供施工单位参考。若施工单位不采用本记录时，自检项目不应少于本记录所列项目。

3、本记录1式2份（1台设备1份），报送监检机构1份，施工单位留存1份。

4、检查结果由施工单位填写。检查结果符合要求用“√”表示，不符合要求用“×”表示，无此项用“/”表示。

5、监检确认方式由监检机构的监检人员填写。监检确认方式可用“Z”表示资料审查， “X”表示现场监督， “W”表示实物检查。

六  检验记录 （A类项目）

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1一般要求 | 对照产品技术资料、合同，设备的选型与使用工况匹配情况与其一致。 | □ |  |  |
| 2 | 11.1制动器 | 11.1.1制动器设置与控制 | 动力驱动的起升、变幅、运行、回转机构应装设可靠的制动装置(液压缸驱动的除外)。当机构要求具有载荷支持作用时，应装设机械常闭制动器。岸边集装箱起重机、装卸桥（特指桥式抓斗卸船机）俯仰机构应设安全制动器。有防爆要求的起重机（以电动葫芦为起升机构的防爆起重机除外）的起升机构应设置两套制动器。 | □ |  |  |
| 3 |  |  | 制动器的控制应符合以下要求： （1）与电动机同时控制的制动器：制动器线路应设有保护装置，在出现故障时能迅速切断电动机和制动器的电源；如电动机接至制动器的导线长度不大于5m，制动器可不单独设这样的保护。 （2)与电动机分开控制的制动器：制动器的控制要采取预防措施，使得起动和制动时不出现任何失控的运动。如有电气制动，机械制动应在电气制动之后作用。电动机通电时制动器不得抱闸，短暂过渡状态除外。 （3）安全制动器：对设有安全制动器的起升机构，在正常作业时，其支持制动器动作后，安全制动器延时动作，其延时动作时间可调；在进行紧急制动时，安全制动器应立即动作。 （4）意外断电：对于系统意外断电时制动器的动作会引起机械设备损坏倾翻的情况，应采取适当措施保证意外断电时制动器的安全动作过程。 | □ |  |  |
| 4 |  | 11.1.2制动器零件 | 制动器零件无裂纹、过度磨损(摩擦片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象； | □ |  |  |
| 5 |  |  | 制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； | □ |  |  |
| 6 |  |  | 制动器推动器无漏油现象。 | □ |  |  |
| 7 | 11.6 运行机构行程限位器 | 机械式停车设备应当在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。 | □ |  |  |
| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| 8 | 11.28 机械式停车设备专项安全保护和防护装置 | 11.28.1 紧（应）急停止开关 | (1)在便于操作的位置应当设置紧（应）急停止开关，以便在发生异常情况时能使停车设备立即停止运转； (2)若停车设备由若干独立供电的部分组成，则每个部分都应当分别设置紧（应）急停止开关； (3)若停车设备由转换区、工作区组成，则每个区域都应当配备单独的紧（应）急停止开关； (4)紧（应）急停止开关的设计应当符合GB 16754-2008《机械安全 急停 设计原则》的要求； (5)在紧急情况下能迅速切断动力回路总电源，但是不应当切断电源插座、照明、通风、消防和警报电路的电源； (6)紧急停止开关的复位应当是非自动复位，复位不得引发或者重新启动任何危险状况。 | □ |  |  |
| 9 |  | 11.28.2 防止超限运行装置 | 当升降限位开关出现故障时，防止超限运行装置应能使设备停止工作。 | □ |  |  |
| 10 |  | 11.28.3 汽车长、宽、高限制装置 | 对进入停车设备的汽车进行车长、车宽、车高的超限检测，当超过适停车辆尺寸时，机械应不得动作并且能够报警。 | □ |  |  |
| 11 |  | 11.28.4 阻车装置 | 以下情况应在汽车车轮停止的位置上设置阻车装置：(1)当搬运器沿汽车前进和后退方向运动时，有可能出现汽车跑到预定的停车范围之外时；(2)对于准无人方式，驾驶人员（司机）在将汽车停放到搬运器或者载车板上，可能导致汽车停到预定的停车范围之外时；(3)当汽车直接停在回转盘上时。 阻车装置的高度不应当低于25mm（当采用其他有效措施阻车时，也可不再设置此阻车装置）。 | □ 阻车装置 高度 [ ]mm |  |  |
| 12 |  | 11.28.5 人车误入检出装置 | 对不设置库门或者开门运转的停车设备应按照要求设置，当人或者车进入时，设备应立即停止运转。 | □ |  |  |
| 13 |  | 11.28.6 载车板上汽车位置检测装置 | 当汽车没有停放到载车板上正确位置时，停车设备应不能运行（但是操作人员确认安全的场合则不受本条限制）。 | □ |  |  |
| 14 |  | 11.28.7 出入口门、围栏门联锁保护装置 | 当搬运器没有停放到准确位置时，车位出入口的门或者围栏等应不能开启，当门或者围栏处于开启状态时，搬运器应不能运行。 | □ |  |  |
| 15 |  | 11.28.8 自动门防夹装置 | 为了防止汽车出入停车设备时自动门将汽车意外夹坏，自动门上是否应设置防夹装置，并且有效。 | □ |  |  |
| 16 |  | 11.28.9 防重叠自动检测装置 | 为了避免向已停放汽车的车位再存进汽车，是否设置对车位状况(有无汽车)进行检测的装置，或者采取其他有效的防重叠措施。 | □ |  |  |
| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| 17 | 11.28 机械式停车设备专项安全保护和防护装置 | 11.28.10 防载车板坠落装置 | 搬运器（或者载车板）运行到位后，若出现意外，有可能使搬运器或者载车板从高处坠落时，应设置防坠落装置，即使发生钢丝绳、链条等关我键部件断裂的严重情况，防坠落装置也能保证搬运器（或者载车板）不坠落。 | □ |  |  |
| 18 |  | 11.28.11 警示装置 | 停车设备应设有能发出声或者光报警信号的警示装置，在停车设备运转时该警示装置应起作用。 | □ |  |  |
| 19 |  | 11.28.12 轨道端部止挡装置 | 为了防止运行机构脱轨，在水平运行轨道的端部，应设置止挡装置，并且应能够承受运行机构以额定载荷、额定速度下运行产生的撞击。 | □ |  |  |
| 20 |  | 11.28.13 缓冲器 | 搬运器在其垂直升降的下端或水平运行的两端，应装设缓冲器。 | □ |  |  |
| 21 |  | 11.28.14 松绳（链）检测装置或者载车板倾斜检测装置 | 为防止驱动绳（链）部分松动导致载车板（搬运器）倾斜或者钢丝绳跳槽，应设置松绳（链）检测装置或者载车板倾斜检测装置，当载车板（搬运器）运动过程中发生松绳（链）情况时应能够立即使设备停止运行。 | □ |  |  |
| 22 |  | 11.28.15 运转限制装置 | （1）人员未出设备，设备不得启动； （2）能否通过激光扫描器、灵敏光电装置等自动检测在转换区里有无人员出入（当有管理人员确认安全的情况下，可不设置此装置）。 | □ |  |  |
| 23 |  | 11.28.16 控制联锁功能 | 停车设备的汽车存取由几个控制点启动时，这些控制点应相互联锁，应仅能从所选择的控制点操作。 | □ |  |  |
| 24 |  | 11.28.17 载车板锁定装置 | 为防止意外情况下载车板从停车位中滑出，应设置载车板锁定装置（在采取了有效措施的情况下，可不设置此装置）。 | □ |  |  |
| 25 | 11.29 汽车专用升降机类停车设备专项保护和防护装置 | 11.29.1 制导行程 | 当搬运器完全压在缓冲器上时，对重导轨的长度应能够提供不小于0.3m的进一步的制导行程；当对重完全压在缓冲器上时，搬运器导轨的长度应能够提供不小于0.3m的进一步的制导行程。 | □ 对重导轨侧：[ ]m 搬运器导轨侧： [ ]m |  |  |
| 26 |  | 11.29.2 底坑紧(应)急停止开关和电源插座 | 底坑应有非自动复位的紧(应)急停止开关和电源插座，应有保证检修人员安全进出的设施。 | □ |  |  |
| 27 |  | 11.29.3 超载限制器 | 施工单位现场进行试验，监检人员现场监督确认超载限制器应有效。 | □ |  |  |
| 28 |  | 11.29.4 停电时安全位置装置 | 人车共乘式汽车专用升降机，设置的停电时使升降机慢速移动到安全位置的装置应有效。 | □ |  |  |
| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| 29 | 11.29 汽车专用升降机类停车设备专项保护和防护装置 | 11.29.5 通风装置 | 人车共乘式汽车专用升降机，应在封闭式搬运器内设置了通风装置。 | □ |  |  |
| 30 |  | 11.29.6 紧急联络装置 | 人车共乘式汽车专用升降机，应在搬运器内设置与外部联络的通讯装置。 | □ |  |  |
| 31 |  | 11.29.7 紧（应）急救援装置 | 人车共乘式汽车专用升降机，在停电或者电气系统发生故障时，应有紧(应)急救援的措施，紧(应)急出入口的设置应符合JB/T 10546—2014《汽车专用升降机》。 | □ |  |  |
| 32 |  | 11.29.8 安全钳和限速器 | 人车共乘式汽车专用升降机(液压直顶式升降机除外)，应设置安全钳和限速器，速度大于0.63m/s的升降机设置的安全钳应是渐进式安全钳，当升降机坠落或者下降速度大于限速器的动作速度时，安全钳应能够动作，并且能切断驱动系统的电源。 | □ |  |  |
| 33 |  | 11.29.9 层门防护装置 | (1)进入搬运器的井道开口处应当装设无孔的动力驱动层门，门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙应当不大于8mm；如果有凹进部分，间隙从凹底处测量；(2)动力驱动的自动滑动门应当设置防止门夹人(或车辆)的保护装置，当人或者车辆通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启；同一层站有两个出入口时，两个出入口的门不应同时开启；(3)正常操作中，若搬运器没有运行指令，则根据升降机运行实际状况所确定的必要的一段时间后，动力驱动的自动层门应当关闭。当搬运器在开锁区域之外时，如果层门开启(无论何种原因)，应当有一种装置能够确保该层门自动关闭；自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施；(4)每个层门均能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧（应）急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置；(5)每个层门应当设置门锁装置，其锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不应当导致开锁；(6)门的锁紧应当由一个电气安全装置来验证，该装置应当由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作；(7)搬运器应当在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动；(8)正常运行时应当不能打开层门，除非搬运器在该层门的开锁区域内停止或者停站(开锁区域应当不大于层站地平面上下0.2m)；如果一个层门(或者多扇门中的任何一扇门)处于开启状态，在正常操作情况下，应当不能启动升降机或者不能保持继续运行； (9)每个层门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态。 | □ 1、间隙： 门扇 [ ]mm 门扇与立柱 [ ]mm 门楣和地坎 [ ]mm 2、锁紧元件啮合 [ ]mm |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 13.1空载试验 | （1） | 操纵机构、控制系统、安全防护装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常。 | □ |  |  |
| 35 |  | （2） | 各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象。 | □ |  |  |
| 36 |  | （3） | 液压系统无泄漏油现象,润滑系统工作正常。 | □ |  |  |
| 37 | 13.2 额定载试验 | （1） | 操纵机构、控制系统、安全防护装置动作应可靠、准确，馈电装置工作应正常。 | □ |  |  |
| 38 |  | （2） | 各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象。 | □ |  |  |
| 39 |  | （3） | 液压系统无泄漏油现象,润滑系统工作正常。 | □ |  |  |
| 40 |  | （4） | 主要零部件应无损坏。 | □ |  |  |
| 41 | 13.4 超载试验 | （1） | 各机构运转正常，无变形及异常响声； | □ |  |  |
| 42 |  | （2） | 结构件、机构无损坏、裂纹、永久变形； | □ |  |  |
| 43 |  | （3） | 连接处未出现松动与损坏 | □ |  |  |
| 44 | 13.4 最大偏载试验 | （1） | 运转、启动、制动平稳，无异常噪声； | □ |  |  |
| 45 |  | （2） | 停位准确。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

六  检验记录 （B类项目）

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 机械式停车设备基本尺寸 | （1） | 机械式停车设备在明显位置应用醒目的文字标注出的适停车辆的尺寸。 | □ |  |  |
|  |  | （2） | （2）出入口尺寸要求：1） 宽度:大于适停汽车宽度加500 mm（不含后视镜宽度），但不小于2250mm；2）高度:存容轿车的准无人和人车共乘方式的停车设备出入口的高度不小于1800mm，无人方式的停车设备工作区出入口的高度不小于1600mm；存容客车的停车设备出入口的高度不小于适停汽车高度加100mm；3）对于汽车自行驶入的停车设备，搬运器(或载车板)停车表面端部与出入口地面接合处的水平距离应不大于40 mm,垂直高差应不大于50 mm。 | □ 宽度 [ ]mm 高度 [ ]mm 水平距离 [ ]mm 垂直距离 [ ]mm |  |  |
|  |  | （3） | 人行通道尺寸要求：停车设备内，如设置人行通道，人行通道的宽度不应小于500mm，高度不应小于1800mm。 | □ 宽度 [ ]mm 高度 [ ]mm |  |  |
|  |  | （4） | 停车位尺寸要求：1）宽度:用搬运器将汽车送入车位的，不小于适停汽车全宽加150 mm（含后视镜宽度），带有对中装置的，不小于适停汽车全宽加50 mm；对于汽车自行驶入车位的，不小于适停汽车宽度加500 mm（不含后视镜宽度）；2）长度:不小于适停汽车的全长加200 mm；3）高度:不小于适停汽车的高度与存取车时微升微降等动作要求高度之和加50 mm。 | □ 宽度 [ ]mm 高度 [ ]mm 长度 [ ]mm |  |  |
| 2 | 5.5起重机轨道 | 应无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 | □ |  |  |
| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| 3 | 6 部件施工前 | （1） | 施工单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录应齐全，手续应完整； | □ |  |  |
| 4 |  | （2） | 主要配套件合格证、铭牌应齐全； | □ |  |  |
| 5 |  | （3） | 安全保护装置（起重量限制器、门锁、防坠安全器、限速器及安全钳）和运行电机或曳引机的合格证、铭牌、型式试验证明应齐全； | □ |  |  |
| 6 |  | （4） | 应有主要受力结构件主要几何尺寸检查记录（根据不同类型的停车设备另外提供，下同） | □ |  |  |
| 7 | 7.1 部件施工过程与施工后检查记录 | （1） | 主要受力结构件(如立柱、横梁、框架结构、载车板或搬运器等等)施工现场连接（焊接、螺栓、销轴等）的检查记录应齐全，签字手续应完整。 | □ |  |  |
| 8 |  | （2） | 主要受力结构件（立柱、横梁、框架结构、载车板或搬运器等）的主要几何尺寸施工检查记录应齐全，签字手续应完整。 | □ |  |  |
| 9 |  | （3） | 载车板或搬运器、钢丝绳及其连接(如压板，楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、导轨等施工检查记录应齐全，签字手续应完整。 | □ |  |  |
| 10 |  | （5） | 主要受力结构件（立柱、横梁、框架结构、载车板或搬运器等）分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告应齐全，签字手续应完整。 （无损检测报告号： ） | □ |  |  |
| 11 | 7.2 起重机的标记、安全标志： |  | （1) 在明显位置应用醒目的文字标出适停车辆的尺寸和质量。 （2）在停车设备的出入口、操作室、检修场所、电气柜等明显可见处应设置相应的安全标志（包括禁止标志、警告标志和提示标志）。 | □ |  |  |

| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8.1 电气设备安装 | 【1】电气设备的安装应与设计图纸相符，固定牢固。【2】司机室内控制器的安装便于操作和维修，便携式地操按钮盘按钮功能有效，控制电源采用安全电压（电压不大于50V），设置了支撑绳，且支撑绳无破损，固定可靠；【3】起重机上的配线应排列整齐，并应标有明显的接线编号。【4】电线或电缆穿过钢结构的孔洞处，应将孔洞的毛刺去掉，并应采取保护措施。【5】钢管、线槽应固定牢固。【6】起重机所有的管口、线槽，电线或电缆的进出口处，应采取保护措施。 | □ |  |  |
| 13 | 8.2电气保护 | （1） | 电动机的保护： 电动机应具有如下一种或一种以上的保护功能，具体选用应按电动机及其控制方式确定: a) 瞬动或反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应约为电动机最大起动电流的1.25倍； b) 在电动机内设置热传感元件； c) 热过载保护。 | □ |  |  |
| 14 |  | （2） | 线路保护： 所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能，在线路发生短路或接地时，瞬时保护装置应能分断线路。对于导线截面较小，外部线路较长的控制线路或辅助线路，当预计接地电流达不到瞬时脱扣电流值时，应增设热脱扣功能，以保证导线不会因接地而引起绝缘烧损。 | □ |  |  |
| 15 |  | （3） | 错相与缺相保护： 当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护。 | □ |  |  |
| 16 |  | （5） | 失压保护： 当起重机供电电源中断后，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。 | □ |  |  |
| 17 | 8.2电气保护 | （8） | 接地与防雷： （1）交流供电起重机电源应采用三相（3Ф+PE）供电方式。采用TT接地系统时，应设置漏电保护装置。（2）起重机械本体的金属结构应与供电线路的保护导线可靠连接。司机室与起重机本体接地点之间应用双保护导线连接。（3）起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地（保护接地或保护接零）。 （4）严禁用起重机械金属结构和接地线作为载流零线（电气系统电压为安全电压除外）。（5）对于安装在野外且相对周围地面处在较高位置的起重机，为保证人身安全起重机运行轨道应可靠接地。（6）对于保护接零系统(TN系统)，起重机械的重复接地或防雷接地的接地电阻不大于10Ω。 （7）对于保护接地系统(TT系统、IT系统)的接地电阻不大于4Ω。 | □ 接地系统： □TN □TT □IT 接地电阻： [ ]Ω |  |  |
| 序号 | 检查项目及其内容 | 施工单位 检查结果 | 监检确 认方式 | 备注 |
| 18 | 8.2电气保护 | （9） | 绝缘电阻： （1）在动力电路导线与保护接地电路之间施加500V（d.c）时测得的绝缘电阻不应小于1MΩ。 | □ 绝缘电阻 [ ]MΩ |  |  |
| 19 |  | （10） | 照明与信号： （1）出入口、车道、转换区、工作区、服务人员操作位置均应配置照明设备，必要时还宜有可携式照明。 （2）必要时应配置紧急照明装置，使紧急情况下人员能够安全撤离。 （3）照明应设专用电路。电源应由停车设备主断路器进线端分接，当主断路器切断电源时，照明不应断电。各照明电路应设断路器保护，严禁用金属结构做照明线路的回路。 （4）车道、出路口附近以及人出入的地方，其照明必须达到充分的照度以确保安全。操作室内的照明照度应不低于30lx。 （5）应考虑设备维修、保养所需的照明，如驱动装置和电器柜周围可专门设置一些照明装置，机器房、电气室等照明照度应不低于75lx。 （6）应有指示总电源分合状况的信号，必要时还应设故障信号或报警信号。 | □ 操作室照度 [ ] lx 机器房 电气室等照明照度 [ ] lx |  |  |
| 20 | 9液压系统 | （1） | 平衡阀和液压锁与执行机构应是刚性连接。 | □ |  |  |
| 21 |  | （2） | 液压回路应无漏油现象。 | □ |  |  |
| 22 |  | （3） | 液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)应无损坏。 | □ |  |  |
| 23 | 10司机室 | （1） | （1）司机室配有灭火器。司机室地板应用防滑的非金属隔热材料覆盖。各操作装置标志完好、醒目； | □ |  |  |
| 24 | 11.14防护罩、防护栏、隔热装置 | 起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，以及露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等应齐全，吊运熔融金属起重机的隔热装置应完好。 | □ |  |  |

| 施工单位质检人员（签字） |  | 检验机构监检人员确认（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |